Załącznik nr 2 do SIWZ

(Załącznik nr 2 do umowy)

# SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOTYCZACYCH ZADANIA PN:

„ PRZEBUDOWA DROGI1507GRODZISK MAZ.-IZDEBNO-CEGŁÓW-BOŻA WOLA-BRAMKI LUDNE ULICA BAŁTYCKA W GRODZISKU MAZ.”

I. Część ogólna

Zakres rzeczowy objęty zamówieniem

## Zamówienie obejmuje wykonanie na odc. o długości  907 m od km  0+000 do km 0 +907 robót rozbiórkowych, ziemnych, nawierzchni chodników, zjazdów z przepustami, nawierzchni z betonu asfaltowego (podbudowy gr. 7 cm, warstwy wiążącej gr. 6 cm i ścieralnej gr. 5 cm) w obustronnym krawężniku na ławie betonowej z oporem.

    - Konstrukcja do wykonania na jezdni istniejącej:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm  dla ruchu KR-3,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6 cm dla ruchu KR-3,

- podbudowa z betonu asfaltowego gr. 7 cm dla ruchu KR-3.

    - Konstrukcja podbudowy na poszerzeniu:

- podbudowa z betonu B-7-9 grubości  25 cm

- warstwa odsączająca z pospółki grubości  10 cm.

## 1.1.3. Konstrukcja chodnika

- nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 6 cm,

## 1.1.4. Konstrukcja zjazdów bramowych:

- kostka betonowa szara gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm,

- podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego gr. 10 cm z zamknięciem powierzchni klińcem,

- warstwa odsączająca gr. 10 cm,

## 1.1.5. Konstrukcja nawierzchni włączeń w ulice boczne i zjazdach publicznych:

- warstwa ścieralna gr.5 cm,

- Warstwa wiążąca gr. 6 cm,

- podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego grubości 35 cm,

- warstwa odsączająca z pospółki gr. 10 cm

2.Obowiązki Wykonawcy

## zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami / wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza ,

## zlecenie wykonania projektu organizacji robót na czas wykonywania robót zgodnie z  obowiązującymi przepisami, oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji  ruchu oraz utrzymanie oznakowania w czasie  wykonywania robót,

## zorganizowanie zaplecza budowy na koszt Wykonawcy – zamawiający nie wskazuje miejsca zaplecza,

## ochrona mienia budowy – wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę robót i za wszystkie materiały oraz urządzenia używane do wykonania robót od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru końcowego,

## doprowadzenie energii elektrycznej i wody dla potrzeb zaplecza i budowy,

## uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót,

## zapewnienie dojazdu i dojścia pieszym do posesji,

## zawiadomienie właścicieli urządzeń podziemnych o rozpoczęciu robót i protokólarne ustalenie z właścicielami stanu technicznego tych urządzeń. W rejonie urządzeń podziemnych roboty wykonywać w uzgodnieniu z właścicielami urządzeń.

## sporządzenie planu BIOS,

## sporządzenie Planu Zapewnienia Jakości,

## wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim i Zamawiającemu, które powstały w wyniku wykonywanych robót przez Wykonawcę.

3. Warunki realizacji zamówienia

Roboty wykonać zgodnie z:

- projektem budowlanym w zakresie objętym zamówieniem – wg załączonej mapy

- obowiązującymi normami i przepisami,

- zaleceniami inwestora,

- protokółem ZUD,

- STWiOR

4. Przepisy prawa

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa o ruchu drogowym, o drogach publicznych, prawa budowlanego, i inne związane w zakresie wykonywanych prac.

Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, oraz pokryje koszty ewentualnych ich uszkodzeń w trakcie wykonywanych robót.

II. Część drogowa

1.Roboty przygotowawcze

1.1. Projekt organizacji ruchu na czas realizacji robót

Wykonanie projektu organizacji robót na czas wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót i demontaż po zakończeniu robót. Przygotowanie objazdów/przejazdów w przypadku wystąpienia konieczności ich  przygotowania.

1.2.Roboty pomiarowe

Wykonanie wytyczenia geodezyjnego robót w zakresie zapewniającym wykonanie zgodnie z projektem budowlanym pod względem sytuacyjnym i wysokościowym.

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Punkty wierzchołkowe, punkty główne, pośrednie trasy muszą mieć oznaczenia określające jednoznacznie w sposób trwały charakterystykę i położenie tych punktów.

2.Roboty rozbiórkowe

2.1.Roboty rozbiórkowe obejmują:

2.2. Krawężnika 15x30

2.3.Podbudowa z kostki kamiennej gr. 15 cm ,

2.4.Obrzeży betonowych 30x8 na podsypce piaskowej,

2.5.Chodnika z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce piaskowej,

2.6.Nawierzchni z betonu gr. 24 cm,

2.7.Nawierzchni z płyt betonowych gr.15 cm,

2.8.Nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej,.

2.9.części przelotowej przepustu betonowego Ø 40 cm,

2.10.Nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piask,

2.11.Nawierzhni z płyt MON na podsypce piaskowej.

Materiały z rozbiórki z wyjątkiem płyt MON Wykonawca załaduje na środki transportowe i wywiezie na odpowiednie, legalne składowisko dostępne wykonawcy. Koszt jednostkowy obejmuje rozbiórkę elementów załadunek, wywóz gruzu wraz z kosztem składowania. Płyty MON należy ułożyć jedna na drugiej i pozostawić w obrębie robót w wskazane miejsce.

3.Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmują zdjęcie murawy, wykonanie rowów obustronnych, wykopów i nasypów dla wykonania przepustów, wykonanie koryta pod zjazdy indywidualne, publiczne i ulice boczne,  uformowanie poboczy wg. projektu drogowego ręcznie łopatami, szpadlami lub mechanicznie spycharkami, koparkami.

Urobek z wykopów należy wbudować w nasypy - pobocza.

Roboty ziemne dla robót drogowych należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205/98 i Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi GDDKiA nr D-02.01.01 - wykopy, D-02.03.01 – nasypy.

Koszt jednostkowy pozycji w tabeli kosztowej    obejmuje wszystkie czynności niezbędne do wykonania robót ziemnych zgodnie z w/w OST.

4.Krawężniki

Krawężniki betonowe 20x30x na podsypce cementowo-paskowej 3 cm na ławie z betonu B-15 z oporem o przekroju 0,09m².   Krawężniki muszą spełniać wymogi normy  BN-80/6775-03/01 i bN-80/6775-03/04.

Roboty obejmują n/w zakres:

- koryto pod ławy z oporem powinno być wykonane zgodnie z normą BN-06050,

- wykonanie ław powinno być zgodne z normą BN-64/8845-02,

- odcięcie krawędzi jezdni piłą oraz pionowe obrobienie krawędzi istniejącej jezdni w celu prawidłowego połączenia istniejącej krawędzi nawierzchni,

- krawężniki należy ustawić zgodnie z normą BN-64/8845-02,

- na ławy należy stosować beton klasy B-10 wg normy PN-B-06250,

Roboty związane z ustawieniem krawężnika należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w OST GDDKiA nrD-08.01.01

5.Poszerzenie

Obejmuje wykonanie n/w robót na poszerzeniu:

- wykonanie koryta,

- profiliwanie podłoża z zagęszczeniem do wskaźnika zagęszczenia Is nie mniejszego niż 1,00 pod warstwy konstrukcyjne wykonać zgodnie z OST GDDKiA nr D-04.01.01,

- warstwy odcinającej z pospółki gr.10 cm  / uwzględnić wykonanie pod krawężnikiem/,

- podbudowy z z betonu B-7-9 gr. 25 cm,

5.1.Materiały

5.1.1.Warstwa odcinająca

Do wykonania warstwy odcinającej należy zastosować pospółkę spełniającą wymagania normy PN-11111 dla klasy I i II. Materiał należy rozkładać w warstwie o jednakowej grubości z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Zagęszczenie warstwy do wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,0.

5.1.2. Podbudowa z betonu B-7,5.

Podbudowa z mieszanki betonowej z betonu klasy B-7,5 / beton wg wymagań normy PN-B-06250/

Do mieszanki betonowej należy zastosować cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania normy PN-B-19701/97,  oraz kruszywo:

- żwir i mieszankę wg PN-B-11111:1996 ,

- piasek wg PN-B-11113:1996,

- kruszywo łamane wg PN-B-11112:1996,

Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w normie PN-S-09013:1997.

Podbudowy z betonu wykonuje się w jednej warstwie o grubości od 10 do 20 cm, po zagęszczeniu.

Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 maksymalnego zagęszczenia określonego według normalnej próby Proctora zgodnie z PN-B-04481: 1988]. Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu.

Wilgotność mieszanki z betonu podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją + 10%  - 20% jej wartości. Do pielęgnacji podbudowy należy przystąpić bezpośrednio po jej wykonaniu przez

przykrycie warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres  7 do 10 dni.

Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na całej szerokości koryta w poszerzeniu.

Jeżeli w dolnej warstwie podbudowy występują spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie podbudowy powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

6. Nawierzchnia.

6.1. Frezowanie

Zakres robót obejmuje frezowanie nawierzchni z asfaltu lanego gr. śr. 8 cm oraz odcięcie krawędzi jezdni piłą wraz z pionowym obrobieniem krawędzi istniejącej jezdni w celu prawidłowego połączenia istniejącej krawędzi nawierzchni jezdni z warstwami konstrukcyjnymi poszerzenia

Materiały z rozbiórki Wykonawca załaduje na środki transportowe i wywiezie na odpowiednie, legalne składowisko dostępne wykonawcy. Koszt jednostkowy obejmuje rozbiórkę elementów załadunek, wywóz gruzu wraz z kosztem składowania.

6.1. Warstwa wyrównawcza, podbudowa, warstwa wiążąca i ścieralna

Wykonanie robót obejmuje wykonanie warstwy wyrównawczej na istniejącej,  nawierzchni betonem asfaltowym dla ruchu KR-3 o uziarnieniu 0-20 mm- gr warstwy do 6 cm i 0-25 mm – gr. warstwy powyżej 6 cm., warstwy wiążącej gr. 6 cm dla ruchu KR-3 o uziarnieniu 0-16 mm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm o uziarnieniu 0-16 mm dla ruchu KR-3 przy zachowaniu światła na krawężniku 10 cm (±2 cm) z oczyszczeniem i skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m².  Przed przystąpieniem do wykonywania wyrównania poprzecznego i podłużnego powierzchnia podbudowy powinna zostać oczyszczona z luźnego kruszywa, piasku oraz skropiona bitumem.  Oczyszczenie i skropienie należy wykonać wg warunków określonych w   OST Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych I Autostrad nr  D-04.03.01.

Powierzchnię podbudowy, na której grubość warstwy wyrównawczej byłaby mniejsza od grubości minimalnej układanej warstwy wyrównawczej, należy sfrezować na głębokość pozwalającą na jej ułożenie.

## Minimalna grubość warstwy wyrównawczej uzależniona jest od grubości kruszywa w mieszance. Największy wymiar ziaren kruszywa nie powinien przekraczać 0,5 grubości układanej warstwy. Przed przystąpieniem do układania warstwy wyrównawczej Wykonawca powinien wyznaczyć niweletę układanej warstwy wzdłuż krawędzi podbudowy lub osi istniejącej nawierzchni za pomocą stalowej linki, po której przesuwa się czujnik urządzenia sterującego układarką.

Maksymalna grubość układanej warstwy wyrównawczej nie powinna przekraczać 8 cm. Przy grubości przekraczającej 8 cm warstwę wyrównawczą należy wykonać w dwu lub więcej warstwach nie przekraczających gr. od 6 do 8 cm.

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyrównanej podbudowy we właściwym stanie, aż do czasu ułożenia na niej następnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia podbudowy Wykonawca naprawi na koszt własny.

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego.

Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami normy.

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi.

Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.

Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową.

6.2.Regulacja urządzeń podziemnych

Zakres robót obejmuje regulację studni rewizyjnych szt. 4 oraz regulację studni telefonicznych szt.7.

Regulacje wysokościową należy wykonać na betonie B-15. Urządzenia wyregulować zgodnie ze spadkiem porzecznym i podłużnym nawierzchni  w jednej płaszczyźnie z nawierzchnią-warstwa ścieralna, kratki ściekowe osadzić 0,5 cm poniżej płaszczyzny warstwy ścieralnej.

6.1.1. Materiały

Warstwę wyrównawczą, wiążącą  należy wykonać z betonu asfaltowego dla ruchu KR-3 zgodnie z normy PN-S-96025/2000 przy zastosowaniu asfaltu modyfikowanego. Przed przystąpieniem do robót asfaltowych Wykonawca przedłoży Inwestorowi do akceptacji recepty na  warstw. Zamawiający nie dopuszcza stosowania do produkcji MMA.

7.Chodniki

## Chodnik należy wykonać konstrukcji nawierzchni określonej w pkt.1.1.3

## 7.1. Obrzeża

Obrzeża 30x8 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm  i na ławie z betony B-10 z oporem o przekroju 0,0236 m²,, spoiny wypełnione zaprawą cem-piask. Obrzeża muszą spełniać wymogi normy BN-80/6775-04/04.

- koryto pod ławy powinno być wykonane zgodnie z normą BN-06050,

- profiliwanie podłoża z zagęszczeniem do wskaźnika zagęszczenia Is nie mniejszego niż 1,00 pod warstwy konstrukcyjne wykonać zgodnie z OST GDDKiA nr D-04.01.01,

- wykonanie ław powinno być zgodne z normą BN-64/8845-02,

- na ławy należy stosować beton klasy B-10 wg normy PN-B-06250,

## 7.2.Nawierzchnia chodnika

## 7.2.1.Nawierzchnia

## Nawierzchnię chodnika należy wykonać z kostki betonowej czerwonej gr. 6 cm posiadającej aprobatę techniczną dopuszczającą do stosowania w drogownictwie wydaną przez uprawnioną jednostkę.

## 7.2.2. Materiał do wypełnienia szczelin.

## Do wypełnienia spoin należy stosować piasek naturalny spełniający wymagania normy PN-B-11113/96 gatunku 2 i 3.

8.Zjazdy bramowe

## Zjazdy należy wykonać o konstrukcji nawierzchni określonej w pkt.1.1.4

- koryto pod ławy powinno być wykonane zgodnie z normą BN-06050/objętość robót ujęta w pozycji roboty ziemne/,

- profiliwanie podłoża z zagęszczeniem do wskaźnika zagęszczenia Is nie mniejszego niż 1,00 pod warstwy konstrukcyjne wykonać zgodnie z OST GDDKiA nr D-04.01.01,

- wykonanie ław powinno być zgodne z normą BN-64/8845-02, na ławy należy stosować beton klasy B-10 wg normy PN-B-06250,

8.1.Materiały

8.1.1 Kostka betonowa

## Do wykonania nawierzchni zjazdów należy zastosować kostkę betonową szarą posiadającą aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę i odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej.

## 8.1.1.1. Podsypka cementowo-piaskowa.

## Na podsypkę cementowo-piaskową należy zastosować mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gat I wg normy PN-B-11113/96 oraz cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania normy PN-B-19701/97 i wody.

## 8.1.1.2. Materiał do wypełnienia szczelin.

## Do wypełnienia spoin należy stosować piasek naturalny spełniający wymagania normy PN-B-11113/96 gatunku 2 i 3.

## 8.1.2..Podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego

## Podbudowę pomocniczą należy wykonać z kruszywa kamiennego łamanego klasy II spełniającego wymogi normy PN-B-11112 warstwami z zagęszczeniem i skropieniem wodą. Do wykonania robót należy zastosować kruszywo o uziarnieniu zapewniającym jego zagęszczenie, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Materiał rozkładać warstwami o jednakowej grubości zapewniającej zagęszczeniu o ostatecznej grubości po zagęszczeniu zgodnej z grubością projektowaną.

## 8.1.3 Warstwa odsączająca

## Do wykonania warstwy odcinającej należy zastosować pospółkę spełniającą wymagania normy PN-11111 dla klasy I i II. Materiał należy rozkładać w warstwie o jednakowej grubości z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Zagęszczenie warstwy do wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,0.

## 9.Włączenia w ulice boczne i zjazdy publiczne

## Włączenia i zjazdy należy wykonać o konstrukcji jak w pkt. I.1.1.5

- koryto pod ławy powinno być wykonane zgodnie z normą BN-06050/objętość robót ujęta w pozycji roboty ziemne/,

- profiliwanie podłoża z zagęszczeniem do wskaźnika zagęszczenia Is nie mniejszego niż 1,00 pod warstwy konstrukcyjne wykonać zgodnie z OST GDDKiA nr D-04.01.01,

- wykonanie ław powinno być zgodne z normą BN-64/8845-02, na ławy należy stosować beton klasy B-10 wg normy PN-B-06250,

9.1.Materiały

9.1.1 Kostka betonowa

## Do wykonania nawierzchni zjazdów należy zastosować kostkę betonową szarą posiadającą aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę i odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej.

## 9.1.1.1. Podsypka cementowo-piaskowa.

## Na podsypkę cementowo-piaskową należy zastosować mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gat I wg normy PN-B-11113/96 oraz cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania normy PN-B-19701/97 i wody.

## 9.1.1.2. Materiał do wypełnienia szczelin.

## Do wypełnienia spoin należy stosować piasek naturalny spełniający wymagania normy PN-B-11113/96 gatunku 2 i 3.

## 9.1.2..Podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego

## Podbudowę pomocniczą należy wykonać z kruszywa kamiennego łamanego klasy II spełniającego wymogi normy PN-B-11112 warstwami z zagęszczeniem i skropieniem wodą. Do wykonania robót należy zastosować kruszywo o uziarnieniu zapewniającym jego zagęszczenie, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Materiał rozkładać warstwami o jednakowej grubości zapewniającej zagęszczeniu o ostatecznej grubości po zagęszczeniu zgodnej z grubością projektowaną.

## 9.1.3 Warstwa odsączająca

## Do wykonania warstwy odcinającej należy zastosować pospółkę spełniającą wymagania normy PN-11111 dla klasy I i II. Materiał należy rozkładać w warstwie o jednakowej grubości z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Zagęszczenie warstwy do wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,0.

## 10.Przełożenie nawierzchni zjazdu publicznego

Zakres robót obejmuje wykonanie przełożenia nawierzchni zjazdu z kostki betonowej wykonanej na podsypce cem-piask. wraz z przełożeniem krawężnika na ławie betonowej. Przełożenie polegać będzie na regulacji wysokościowej / w górę / nawierzchni  zjazdu wraz z krawężnikiem  na ławie z betonu B-15 z oporem. Zakres robót obejmuje rozebranie elementów nawierzchni  zjazdów wraz z podsypką cem-piask,  krawężnika wraz z ławą. Kostkę,  krawężnik należy  oczyścić i wbudować ponownie, pozostałe materiały z rozbiórki należy załadować i wywieźć na legalne składowisko. Wymiana elementów uszkodzonych w czasie rozbiórki należy do obowiązków Wykonawcy

( nawierzchnia chodników i zjazdów wykonana  w roku 2005). Koszt należy uwzględnić w kalkulacji kosztu jednostkowego do tabeli kosztowej dla niniejszej pozycji.

10.1.Kawężniki betonowe 15x30

Przełożenie krawężnika 15x30x na podsypce cementowo-paskowej 5 cm i na ławie z betonu B-15 z oporem o przekroju 0,0675m² z zachowaniem światła 10 cm.

Roboty obejmują n/w zakres:

- koryto pod ławy z oporem powinno być wykonane zgodnie z normą BN-06050,

- wykonanie ław z betonu B-15 gr. 10 cm powinno być zgodne z normą BN-64/8845-02,

- krawężniki należy ustawić zgodnie z normą BN-64/8845-02,

- na ławy i wypełnienie szczeliny należy stosować beton klasy B-10 wg normy PN-B-06250,

- wypełnienie betonem B-15 szczeliny pomiędzy konstrukcją nawierzchni istniejącej jezdni a krawężnikiem,

- odcięcie krawędzi jezdni piłą oraz pionowe obrobienie krawędzi istniejącej jezdni

Roboty związane z ustawieniem krawężnika należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w OST

10.2.Nawierzchnia zjazdu

Przełożenie nawierzchni zjazdu na podsypce cem.-piask.  gr.5cm . Kostkę przed wbudowaniem należy oczyścić.

10.2.1.Podbudowa

Zakres obejmuje wyrównanie podbudowy na zjazdach, które należy wykonać z betonu B-10 średnia grubość 10 cm,

Podbudowa z mieszanki betonowej z betonu klasy B-10 / beton wg wymagań normy PN-B-06250/

Do mieszanki betonowej należy zastosować cement powszechnego użytku spełniającego wymagania normy PN-B-19701/97,  oraz kruszywo:

- żwir i mieszankę wg PN-B-11111:1996 ,

- piasek wg PN-B-11113:1996,

- kruszywo łamane wg PN-B-11112:1996,

Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w normie PN-S-09013:1997.

Podbudowy z betonu wykonuje się w jednej warstwie o grubości od 10 do 20 cm, po zagęszczeniu.

Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 maksymalnego zagęszczenia określonego według normalnej próby Proctora zgodnie z PN-B-04481: 1988]. Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu.

Wilgotność mieszanki z betonu podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją + 10%  - 20% jej wartości. Do pielęgnacji podbudowy należy przystąpić bezpośrednio po jej wykonaniu przez

przykrycie warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres  7 do 10 dni.

10.2.2.Podsypka cementowo-piaskowa.

## Na podsypkę cementowo-piaskową należy zastosować mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gat. I wg normy PN-B-11113/96 oraz cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania normy PN-B-19701/97 i wody.

10.2.3. Materiał do wypełnienia szczelin.

Do wypełnienia spoin należy stosować piasek naturalny spełniający wymagania normy PN-B-11113/96 gatunku 2 i 3.

11.Odwodnienie

Zakres robót obejmuje wykonanie:

11.1. Wykonanie przepustu pod zjazdami

Wykonanie przepustów obejmuje

- wykopu pod ławę

- wykonanie ławy żwirowej gr. 20 cm

- ułożenie  rur betonowych o średnicy 50 cm wg normy BN-74/9191-01,

11.2.1. Materiały

11.2.1.1.Roboty ziemne wykonać wg pkt 3,

11.2.1.2.Ława

Ławę należy wykonać z mieszanki żwirowej spełniającej normę PN-11111 dla klasy I i II. Materiał należy rozkładać w warstwie o jednakowej grubości z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Zagęszczenie warstwy do wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,0.

11.2.1.3.Rury betonowe

Należy zastosować rury betonowe prefabrykowane z kołnierzem z betonu klasy min B-30 bez pęknięć, rys, porów, krawędzie styków rur bez uszkodzeń. Wymiary prefabrykatów powinny mieścić się w granicach tolerancji wg normy BN-74/8935-04. Przepust zaizolować roztworem asfaltu do gruntowania wg PN-74/B-24622 lub innym materiałem izolacyjnym za zgodą inwestora.

11.2.przykanalika

Przykanalik należy wykonać z rur PVC klasy „T”/ 200x5,9/  o średnicy 20 cm w rurze osłonowej stalowej metodą przecisku / pod włączeniem w ul. Zachodnią/.

12.Roboty wykończeniowe

12.1.Plantowanie skarp i dna wykopów.

Zakres robót obejmuje wyplantowanie poboczy, skarp i dna rowów.

12.2.Inwentaryzacja powykonawcza

Zakres robót – wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej prze uprawnionego geodetę wykonanego zakresu robót.

13. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów i sprzętu itp. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach zamawiającego w terminie przewidzianym umową.

14.Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportowych, które nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i będą wykorzystywane w ilość zapewniającej wykonanie robót w terminie przewidzianym umową.

15.Odbiory w trakcie realizacji zamówienia:

Roboty zanikające należy zgłosić do odbioru wpisem do dziennika budowy i załączyć wyniki badań:

- dla warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej –skład mieszanki mineralno – asfaltowej, wskaźnik zagęszczenia, grubość warstwy, wolna przestrzeń w warstwie. Badania należy wykonać wg wymagań określonych w normie PN-S-96025/2000.

16.Odbiór końcowy.

Po pozytywnym wstępnym odbiorze dokonanym wpisanym do dziennika budowy przez inspektora  należy przygotować dokumentację powykonawczą:

## inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- projekt powykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

- badanie składu mieszanek mineralno-asfaltowych i inne badania wg normy PN-S-96025/2000,

- atesty lub aprobaty techniczne wydane przez uprawnione instytucje na wbudowane materiały (np. beton, kruszywo itp./

- oświadczenie kierownika budowy, dziennik budowy,

17. Warunki płatności

Zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Koszty jednostkowe w tabeli kosztowej mają charakter ryczałtowy i obejmują zakup dostawę materiałów zawierają , koszty składowania na wysypisku materiałów z rozbiórki  zgodnie z obowiązującymi przepisami  całkowity koszt wykonania robót zgodnie z  niniejszą  STWiOR oraz wiedzą techniczną.

Uwagi i zalecenia wymienione powyżej należy uwzględnić w kalkulacji kosztów jednostkowych do tabeli kosztowej.