Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 1 do umowy

PROGRAM   FUNKCJONLO – UŻYTKOWY

dla zadania pod nazwą:

PRZEBUDOWA DROGI  1516 STARE BUDY – BARANÓW

i DROGI 1514 JAKTORÓW – BUDY ZOSINE

Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień obejmuje: CPV 74 23 22 00-6

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PRZEBUDOWA DROGI 1516 STARE BUDY – BARANÓW

i DROGI 1514 JAKTORÓW –BUDY ZOSINE

Część opisowa

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie projektu budowlanego na przebudowę:

Drogi powiatowej 1516 Stare Budy-Baranów i drogi 1514 Jaktorów-Budy Zosine o łącznej długości ok. 3 500 m, na odcinku od torów PKP do cmentarza w Budach Zosinych.

- Charakterystyczne parametry określające zakres robót.

Stan istniejący

Drogi przebiegają przez teren gminy Jaktorów w miejscowości Stare Budy i Budy Zosine. Są to drogi klasy „L”. Tereny przyległe charakteryzują się zabudową siedliskową. Droga posiada przekrój zamiejski, jezdnię o nawierzchni asfaltowej.

- Droga nr 1516 Stare Budy – Baranów:

  - Szerokość nawierzchni asfaltowej:

    - od torów PKP ma szer. 4,5 na dł. 300 m

    - 4 m na dł. 400 m

    - 3,5 m na odc. o dł. 2100 m.

  - Konstrukcja nawierzchni: żużel

  - Szerokość pasa drogowego 9-10 m

  - Uzbrojenie: wodociąg, ustalony przebieg kanału sanitarnego

- Droga nr 1514 Jaktorów-Budy Zosine

  - Szerokość nawierzchni asfaltowej:

    - od  drogi nr1516 Stare Budy-Baranów ma szer.3,5 na dł. 700 m,

    - 5 m na dł. 80 m

  - Konstrukcja nawierzchni: żużel

  - Szerokość pasa drogowego: 7 m

  - Uzbrojenie: wodociąg i ustalony przebieg kanału sanitarnego w rejonie cmentarza w Budach Zosinych

Przebudowę drogi należy zaprojektować o parametrach technicznych dla drogi klasy „L”, dla ruchu KR-2 zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 43 poz.430 ), przy szerokości jezdni 5,0 – 5,5 m., odwodnienie powierzchniowe do rowów przydrożnych, pobocza obustronne utwardzone.

Biorąc pod uwagę uzbrojenie przedmiotowego terenu i konieczność zajęcia pod drogę działek prywatnych, przebudowę drogi należy projektować tak, aby unikać kolizji z urządzeniami.

Projekt przebudowy ma spełniać wymagania określone w:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 Nr  207, poz. 2016 z późń. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r, Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późń. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z 2003 roku, poz. 2181 z późń. zm)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729 z późń. zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 Nr 62 poz. 627 z późń. zm.)

- inne przepisy mające zastosowanie w danym przedmiocie zamówienia

Projektant ma obowiązek konsultować z Zamawiającym stosowane w projekcie rozwiązania celem ich akceptacji bądź wniesienia ewentualnych uwag.

Warunki wykonania dokumentacji projektowej – zawartość dokumentacji projektowej:

- Projekt drogowy z uwzględnieniem odwodnienia należy wykonać w 5 egz. na mapie do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesieniem granic pasa drogowego i projektowanymi liniami rozgraniczającymi.

- Mapa przeznaczona do wykupu gruntów wynikających z projektu przebudowy drogi (1 egzemplarz kalka plus 2 egzemplarze papier), zawierająca min.: naniesione granice pasa drogowego, projektowane linie rozgraniczające, numery działek zaznaczone w widoczny sposób (kolor, obwódka,), oznaczone powierzchnie działek prywatnych (w m2) zajmowanych pod projektowaną drogę.

- Wykaz i wypis z rejestru gruntów dla działek drogowych, działek prywatnych zajętych pod projektowaną drogę oraz dla działek sąsiadujących,

- Raport oddziaływania na środowisko (jeżeli zachodzi taka konieczność),

- Projekt stałej organizacji ruchu,

- Trwała stabilizacja punktów wierzchołkowych trasy i geodezyjne określenie ich współrzędnych z naniesieniem na plan sytuacyjny oraz opis,

- Kosztorys inwestorski w 2 egz. sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysów inwestorskich ( Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z późn. zm.),

- Przedmiar robót – szczegółowy, z określeniem sposobu wyliczeń ilości poszczególnych pozycji np. pokazanych na mapie zasadniczej lub w sposób opisowy.

- Nadzór autorski,

- Szczegółowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

- Uzgodnienia ZUD, Wydziału Komunikacji w zakresie geometrii oraz inne uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane przepisami np. pozwolenie wodno-prawne itp.,

- Inwentaryzacja zieleni

Pierwsza faza prac projektowych powinna objąć rozwiązanie geometryczne z uwzględnieniem wszystkich elementów drogi łącznie z projektowanymi liniami rozgraniczającymi w celu opracowania dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.