OGŁOSZENIE

Zarządu POWIATU GRODZISKIEGO

# z dnia 18.04.2007 roku.

Zarząd Powiatu Grodziskiego z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 30 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na warunkach określonych Ustawą z dn. 29.01.2004r „Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami – tekst jednolity Dz. U. Nr 164 poz. 1163 z dnia 14.09.2006 roku) o wartości  nie przekraczającej 60.000 EURO

na „Wykonanie remontu dachu budynku przy ulicy Kościuszki 32 w Grodzisku Mazowieckim z częściową wymianą obróbek blacharskich + prace malarskie w trzech pokojach Nr 8, 9 i 16” oznaczenie sprawy  ZP\342\09\07.

- OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na pokryciu dachu budynku Kościuszki 32 w Grodzisku Mazowieckim o powierzchni 286,24 m2  jedną warstwą papy termozgrzewalnej o grubości minimum 5,2 mm oraz wykonanie prac malarskich w trzech pokojach o nr 8, 9 i 16.

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie nowego pokrycia dachu o powierzchni 286,24 m2 papą termozgrzewalną  nawierzchniową o grubości minimalnej warstwy nawierzchniowej 5,2 mm na osnowie poliestrowej i odporności na temperaturę w zakresie od - 20º C do + 100º C,

- wykonanie nowych obróbek blacharskich kominów i wyder z blachy stalowej ocynkowanej

( bez demontażu starych obróbek), wymiana pasa nadrynnowego wraz z demontażem

papy wzdłuż rynien o szerokości 0,60 metra,

- wykonanie prac malarskich ścian, sufitów, stolarki drzwiowej, grzejników żeberkowych wraz z rurami c.o. oraz parapetów w pokojach Nr 8, 9 i 16 ( w pokojach Nr 9 i 16 gipsowanie ścian),

- załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki na dostępne Wykonawcy wysypisko odpadów.

Zastosowane materiały muszą posiadać ważne atesty higieniczne, aprobaty techniczne i ważne certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Szczegółowy zakres prac jest ujęty w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym (załącznik Nr 4 do SIWZ). Ewentualne roboty nieprzewidziane rozliczane będą na osobne zlecenie kosztorysem powykonawczym według podanych w ofercie stawek do kosztorysowania.

Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy.

## Zamawiający dopuszcza złożenie ofert równoważnych z tym, że parametry zaproponowanych urządzeń i materiałów nie mogą być gorsze niż urządzeń i materiałów określonych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru prac. Udowodnienie równoważności należy do obowiązków wykonawcy ( ekspertyzy, certyfikaty itp.).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: wymagany okres rękojmi wynosi 1 rok od daty odbioru końcowego. Wymagany okres gwarancji producenta na poszycie dachu z papy termozgrzewalnej  minimum 10 lat od daty odbioru końcowego prac.

Zamawiający  dopuszcza możliwość zatrudnienia podwykonawcy do realizacji prac.

- Wymagany termin realizacji zamówienia: jeden miesiąc licząc od daty zawarcia             umowy.

3.   Wadium przetargowe wynos: 800,0 złotych ( słownie: osiemset złotych).

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, t.j w okresie ostatnich pięciu lat wykonali minimum dwie inwestycje o zbliżonym charakterze ( podanie adresu i kosztów inwestycji)

- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, t.j. kierownikiem budowy z uprawnieniami budowlanymi w odpowiednim zakresie ( przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub uprawnieniami mistrzowskimi),

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, t.j. posiadają na koncie w banku ilość środków finansowych zapewniających sfinansowanie całości inwestycji,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy)

4. Warunki przetargu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami, którą

można nieodpłatnie otrzymać w pokoju nr 18 (budynek B) – faks ( 0-22) 724-30-49 lub pobrać

ze strony internetowej:

http://www.bip.powiat-grodziski.pl/index.php.cmd=przetargi&opt=aktualne

- Osobą uprawnioną przez zamawiającego do kontaktu z wykonawcami jest:

1. Główny Specjalista d\s Zamówień Publicznych - Władysław Kuziara tel. ( 0-22) 724-05-01 wew,

202; e-mail: zpstargrmaz@wp.pl. godziny pracy: poniedziałek i czwartek od 900 ÷ 1700 ; wtorek,

środa i piątek od 800 ÷ 1600.

6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty terminu wyznaczonego na składanie ofert.

7. Kryterium oceny ofert stanowi cena brutto ( waga – 100%).

8. Oferty można składać do dnia 08.05.2007 roku do godziny 1200 w Sali obsługi ( parter) Staro-

stwa Powiatu Grodziskiego, w Grodzisku Mazowieckim ul. Kościuszki 30.

9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.05.2007 roku o godzinie 1230  w sali konferencyjnej ( pokój

Nr 3 parter) ul. Kościuszki 30 Grodzisk Mazowiecki.

Ogłoszenie wywieszono w dniu 18.04.2007 roku.

Zdjęto dnia   ............ 05.2007 roku.