Załącznik  Nr 4 do SIWZ

TABELA  KOSZTOWA

„REMONT DROGI 3832 SEROKI – GĄGOLINA – BARANÓW - JAKTORÓW ”

| L.p. | Nr poz. spec.techn | Rodzaj robót | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | II.1. | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
|  |  | Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i zgodnie z nim oznakowanie robót | szt. | 1,0 | ryczałt |  |
|  |  | Obsługa geodezyjna w niezbędnym zakresie. | km | 0,650 | ryczałt |  |
| 2. | II.2. | Krawężniki |  |  |  |  |
|  |  | Wykonanie robót ziemnych – wykopy w gruncie III kat z wywozem gruntu na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | m³ | 101,40 |  |  |
|  |  | Wykonanie robót ziemnych – wykopy w gruncie III kat z transportem urobku do 1 km z wbudowaniem w nasyp | m³ | 15,60 |  |  |
|  |  | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 na ławie betonowej z betonu B-15 z oporem F= 0,0675 m² i podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm | mb | 1300,00 |  |  |
| 3. | II.3. | Podbudowa na poszerzeniu |  |  |  |  |
|  |  | Wykonanie robót ziemnych – wykopy w gruncie III kat z transportem urobku do 1 km (wymiana podbudowy) z wbudowaniem w nasyp | m³ | 140,40 |  |  |
|  |  | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m² | 390,00 |  |  |
|  |  | Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki grubości 10 cm | m² | 390,00 |  |  |
|  |  | Wykonanie podbudowy betonowej grubości 20 cm z betonu B 7-9 z pielęgnacją podbudowy | m² | 390,00 |  |  |
|  |  | Wykonanie podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych grubości 6 cm po zagęszczeniu dla ruchu KR-3 | m² | 390,00 |  |  |
| 4. | II.4. | Nawierzchnia |  |  |  |  |
|  |  | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 4 cm z wywozem kory na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | m² | 1456,00 |  |  |
|  |  | Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej dla ruchu KR – 3 grubości 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową | m² | 1456,00 |  |  |
|  |  | Wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej dla ruchu KR – 3 grubości średnio 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową | m² | 3640,00 |  |  |
|  |  | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego grubości 4 cm po zagęszczeniu na warstwę ścieralną dla ruchu KR-3 ze skropieniem emulsją asfaltową | m² | 3640,00 |  |  |
| 5. | II.5 | Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |
|  | . | Formowanie i zagęszczenie nasypów z gruntu kat. III z urobku z koryta | m³ | 156,00 |  |  |
|  |  | Plantowanie skarp i korony nasypów w gruncie I-III kat. | m² | 1.300,00 |  |  |
|  |  | Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | szt. | 2.00 | Ryczałt |  |
|  |  | Łączna wartość poz. 1- 5 |  |  |  |  |

Cena bez VAT słownie ..................................................................................................

...........................................................

(imię i nazwisko)

/podpis i pieczęć osoby upełnomocnionej/

PRZEDMIAR ROBÓT

„REMONT DROGI 3832 SEROKI – GĄGOLINA – BARANÓW - JAKTORÓW ”

| L.p. | Nr poz. spec.techn | Rodzaj robót | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | II.1. | Roboty przygotowawcze |  |  |
|  |  | Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i zgodnie z nim oznakowanie robót | szt. | 1,0 |
|  |  | Obsługa geodezyjna w niezbędnym zakresie. | km | 0,650 |
| 2. | II.2. | Krawężniki |  |  |
|  |  | Wykonanie robót ziemnych – wykopy w gruncie III kat z wywozem gruntu na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy 563,33x2x0,3x0,3 = 101,40 m³ | m³ | 101,40 |
|  |  | Wykonanie robót ziemnych – wykopy w gruncie III kat z transportem urobku do 1 km z wbudowaniem w nasyp 86,67x2x0,3x0,3=15,60 m³ | m³ | 15,60 |
|  |  | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 na ławie betonowej z betonu B-15 z oporem F= 0,0675 m² i podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm 550,0 x 2 = 1100,00 mb | mb | 1300,00 |
| 3. | II.3. | Podbudowa na poszerzeniu |  |  |
|  |  | Wykonanie robót ziemnych – wykopy w gruncie III kat z transportem urobku do 1 km (wymiana podbudowy) z wbudowaniem w nasyp 650,0x3x2x0,36=140,40 m³ | m³ | 140,40 |
|  |  | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 650,0x0,60 = 390,0 m² | m² | 390,00 |
|  |  | Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki grubości 10 cm 650,0x0,60= 390,0 m² | m² | 390,00 |
|  |  | Wykonanie podbudowy betonowej grubości 20 cm z betonu B 7-9 z pielęgnacją podbudowy 650,0x0,60= 390,0 m² | m² | 390,00 |
|  |  | Wykonanie podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych grubości 6 cm po zagęszczeniu dla ruchu KR-3 650,0x0,60= 390,0 m² | m² | 390,00 |
| 4. | II.4. | Nawierzchnia |  |  |
|  |  | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 4 cm z wywozem kory na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy ( 40% powierzchni) 3640,0x0,4= 1456,00 m² | m² | 1456,00 |
|  |  | Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej dla ruchu KR – 3 grubości 4cm z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową | m² | 1456,00 |
|  |  | Wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z mieszanki mineralno-bitumicznej dla ruchu KR-3 grubości średnio 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową. 650,0x5,60= 3640,0 m² | m² | 3640,00 |
|  |  | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego grubości 4 cm po zagęszczeniu na warstwę ścieralną dla ruchu KR-3 ze skropieniem emulsją asfaltową 650,0x5,60= 3640,0 m² | m² | 3640,00 |
| 5. | II.5 | Roboty wykończeniowe |  |  |
|  | . | Formowanie i zagęszczenie nasypów z gruntu kat. III 0,12x1,0x2x650,0-156,0 m³ | m³ | 156,00 |
|  |  | Plantowanie skarp i korony nasypów w gruncie I-III kat. 650,0x1,0x2=1300,0 m³ | m² | 1.300,00 |
|  |  | Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | szt. | 2.00 |