Załącznik  Nr 4 do SIWZ

TABELA  KOSZTOWA

Przebudowa drogi  1507 Grodzisk Maz. – Izdebno-Cegłów –Boża Wola – Bramki Ludne w miejscowości Izdebno Kościelne

| L.p. | Nr Spec. Techn. | Rodzaj robót | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5. | 6. |
| 1. | II.1 | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
|  | II.1.1. | Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i zgodnie z nim oznakowanie robót | szt. | 1 | ryczałt |  |
|  | II.1.2. | Obsługa geodezyjna w niezbędnym zakresie. | km | 0,660 | ryczałt |  |
| .2. | II.2 | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |
|  |  | Rozebranie krawężników betonowych 15 x30 x 100 na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem gruzu na najbliższe odpowiednie składowisko, dostępne dla Wykonawcy | mb | 400,00 |  |  |
|  |  | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 6 cm z wywozem kory na najbliższe odpowiednie składowisko, dostępne dla Wykonawcy | m² | 213,00 |  |  |
|  |  | Rozebranie podbudowy z betonu grubości 15 cm z wywozem gruzu na najbliższe odpowiednie składowisko, dostępne dla Wykonawcy | m² | 213,00 |  |  |
|  |  | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 4 cm z wywozem kory na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy. | m² | 4.857,50 |  |  |
|  |  | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 1,5 cm z wywozem kory na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | m² | 248,00 |  |  |
| 3. | II.3 | Roboty ziemne |  |  |  |  |
|  |  | Roboty ziemne w gruncie III kat. (wykopy ) z wywozem urobku na najbliższe odpowiednie składowisko, dostępne dla Wykonawcy | m³ | 27,00 |  |  |
| 4. | II.4 | Krawężniki i ścieki |  |  |  |  |
|  | II.4.1. | Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 na ławie betonowej z betonu B-15 z oporem F= 0,0675 m² i podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | mb | 580,00 |  |  |
|  | II.4.2 | Wykonanie ścieków z elementów betonowych gr. 10 cm, szer. 29 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej gr. 15 cm z betonu B-15 | mb | 410,00 |  |  |
|  | II.4.3 | Wykonanie ścieku z elementów betonowych ACO DRAIN S 150 K na ławie betonowej gr. 10 cm z betonu B-15 | mb | 30,00 |  |  |
| 5. | II.5 | Wykonanie wysepek |  |  |  |  |
|  |  | konstrukcja nawierzchni: - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - warstwa odcinająca z pospółki grubości 20 cm - dolna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego grubości 20 cm - górna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego grubości 10 cm - kostka betonowa szara grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4cm | m² | 90,00 |  |  |
| 6. | II.6 | Nawierzchnia |  |  |  |  |
|  |  | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną dla ruchu KR-3 ze skropieniem podbudowy emulsją asfaltową | Mg | 364,00 |  |  |
|  |  | Wykonanie nawierzchni: - warstwa wiążącą grubości 5 cm dla ruchu KR-3 z mieszanki mineralno- bitumicznej z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową - warstwa ścieralna grubości 5 cm dla ruchu KR-3 z mieszanki mineralno- bitumicznej | m² m² | 4.857,50 4.857,50 |  |  |
|  |  | Regulacja pionowa urządzeń podziemnych: - wpusty uliczne - studnie rewizyjne na kanale deszczowym | szt. szt. | 3,00 3,00 |  |  |
| 7. | II.7 | Chodnik |  |  |  |  |
|  |  | Ustawienie obrzeża o wym. 30x8 na podsypce piaskowej grubości 3 cm, ławie betonowej z betonu B-10 i przekroju F=0,03 m² z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 16,00 |  |  |
|  |  | chodnik o konstrukcji: - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - podsypka z piasku średnioziarnistego grubości 10 cm - podbudowa z kruszywa kamiennego grubości 15 cm - kostka betonowa czerwona grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m² | 24,00 |  |  |
| 8. | II.8 | Oznakowanie |  |  |  |  |
|  |  | Oznakowanie poziome jezdni za pomocą mas chemoutwar- dzalnych grubowarstwowe | m² | 118,79 |  |  |
|  |  | Wykonanie oznakowania pionowego - słupki z rur stalowych ocynkowanych Ø 70 mm - znaki 2x (C-9, D-15, U-5b), | szt. szt. . | 4,00 6,00 |  |  |
| 9. | II.9 | Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |
|  |  | Plantowanie skarp i dna wykopu w gruncie III kat. | m² | 600,00 |  |  |
|  |  | wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | szt. | 2 | ryczałt |  |
|  |  | Łączna wartość poz. 1 -9 |  |  |  |  |

Cena bez VAT słownie ..................................................................................................

....................................

(imię i nazwisko)

/podpis i pieczęć osoby upełnomocnionej/

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi  1507 Grodzisk Maz. – Izdebno -Cegłów-Boża Wola –Bramki Ludne w miejscowości Izdebno Kościelne

| L.p. | Nr Spec. Techm. | Rodzaj robót | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | II.1 | Roboty przygotowawcze |  |  |
|  | II.1.1 | Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i zgodnie z nim oznakowanie robót | szt. | 1 |
|  | II.1.2 | Obsługa geodezyjna w niezbędnym zakresie. | km | 0,660 |
| .2. | II.2 | Roboty rozbiórkowe |  |  |
|  |  | Rozebranie krawężników betonowych 15 x30 x 100 na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem gruzu na najbliższe odpowiednie składowisko, dostępne dla Wykonawcy | mb | 400,00 |
|  |  | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 6 cm z wywozem kory na najbliższe odpowiednie składowisko, dostępne dla Wykonawcy (20 x 4,50) + (410 x 0,30) = 213 m² | m² | 213,00 |
|  |  | Rozebranie podbudowy z betonu grubości 15 cm z wywozem gruzu na najbliższe odpowiednie składowisko, dostępne dla Wykonawcy (20 x 4,50) + (410 x 0,30) = 213 m² | m² | 213,00 |
|  |  | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 4 cm z wywozem kory na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy. | m² | 4.857,50 |
|  |  | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 1,5 cm z wywozem kory na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy. 40,00 m x 6,20 m = 248,00 m ² | m² | 248,00 |
| 3. | II.3 | Roboty ziemne |  |  |
|  |  | Roboty ziemne w gruncie III kat. (wykopy ) z wywozem urobku na najbliższe odpowiednie składowisko, dostępne dla Wykonawcy | m³ | 27,00 |
| 4. | II.4 | Krawężniki i ścieki |  |  |
|  | II.4.1 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 na ławie betonowej z betonu B-15 z oporem F= 0,0675 m² na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm | mb | 580,00 |
|  | II.4.1 | Wykonanie ścieków z elementów betonowych gr. 10 cm, szer. 29 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej gr. 10 cm z betonu B-15 | mb | 410,00 |
|  | II.4.3. | Wykonanie ścieku z elementów betonowych ACO DRAIN S 150 K na ławie betonowej gr. 10 cm z betonu B-15 | mb | 30,00 |
| 5. | II.5 | Wykonanie wysepek |  |  |
|  |  | (12 m x3,75 m ) x 2 = 90 m² konstrukcja nawierzchni: - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - warstwa odcinająca z pospółki grub. 20 cm - dolna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego grubości 20 cm - górna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego grubości 10 cm - kostka betonowa szara grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm | m² | 90,00 |
| 6. | II.6 | Nawierzchnia |  |  |
|  |  | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną dla ruchu KR-3 ze skropieniem podbudowy emulsją asfaltową | Mg | 364,00 |
|  |  | Wykonanie nawierzchni: (6,5+7)x10,59x0,5+(7+17)x11,5x0,5+(17+28)x7x0,5+(28+38)x6,5x0,5+(21,5+26)x3x0,5+5x21,5x0,5+(12+6)x10x0,5+416x6,2+11x3+10x3+6x3x0,5+13x3x0,5+(16+9)x6x0,5+(18+11)x14x0,5+3x8+(6+8)x127+(13+22)x16x0,5+(11+5)x6x0,5 - warstwa wiążącą grubości 5 cm dla ruchu KR-3 z mieszanki mineralno-bitumicznej z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową - warstwa ścieralna grubości 5 cm dla ruchu KR-3 z mieszanki mineralno-bitumicznej | m² m² | 4.857,50 4.857,50 |
|  |  | Regulacja pionowa urządzeń podziemnych: - wpusty uliczne - studnie rewizyjne na kanale deszczowym | szt. szt. | 3,00 3,00 |
| 7. | II.7 | Chodnik |  |  |
|  |  | Ustawienie obrzeża o wym. 30x8 na podsypce piaskowej i ławie betonowej z betonu B-10 i przekroju F=0,03 m² z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 12 m + 2x 2 = 16 m | m | 16,00 |
|  |  | chodnik o konstrukcji: 12m x 2 =24 m² - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - podsypka z piasku średnioziarnistego grub10cm - podbudowa z kruszywa kamiennego grub.15 cm - kostka betonowa czerwona grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m² | 24,00 |
| 8. | II.8 | Oznakowanie |  |  |
|  |  | Oznakowanie poziome jezdni za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe (10x1,5x2)x0,5+(35x0,12)+(32x0,24)+(50x0,12)+(80x0,24x0,5)+(364x0,04)+(7x4x0,5)x2+(75x0,24)+(15+27)x0,375=118,79m² | m² | 118,79 |
|  |  | Wykonanie oznakowania pionowego - słupki z rur stalowych ocynkowanych Ø 70 mm - znaki 2x (C-9, D-15, U-5b), | szt. szt. . | 4,00 6,00 |
| 9. | II.9 | Roboty wykończeniowe |  |  |
|  |  | Plantowanie skarp i dna wykopu w grunt. III kat. 600 m x 1,0 m = 600 m² | m² | 600,00 |
|  |  | Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | szt. | 2 |