Załącznik  Nr 4 do SIWZ

TABELA KOSZTOWA

REMONT NAWIERZCHNI ULICA WARSZAWSKA W MILANÓWKU

| L.p. | Pozycja STWOR | Rodzaj robót | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | II.1. | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
|  | II.1. | Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i zgodnie z nim oznakowanie robót |  |  | ryczałt |  |
|  | II.1.2. | Obsługa geodezyjna w niezbędnym zakresie. | km | 0,616 | ryczał |  |
| 2. | II.2. | Nawierzchnia |  |  |  |  |
|  |  | Frezowanie nawierzchni bitumicznej grubości do 5 cm z wywozem kory na bazę PZD w Kozerkach ul. Marsa 12 | m² | 3374,65 |  |  |
|  |  | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną dla ruchu KR -3 z oczyszczeniem nawierzchni i skropieniem emulsją asfaltową | Mg | 110,00 |  |  |
|  |  | Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej dla ruchu KR-3 na warstwę ścieralną grubości 5 cm po zagęszczeniu ze skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową | m² | 3374,65 |  |  |
|  |  | Regulacja pionowa urządzeń podziemnych: - włazów kanałowych - zaworów wodociągowych i gazowych | szt. szt. | 15,00 7,00 |  |  |
|  |  | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznej – na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe – oznakowanie gładkie | m² | 154,50 |  |  |
|  | II.6 | Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej |  |  | Ryczałt |  |
|  |  | Łączna wartość poz. 1- 2 |  |  |  |  |

Cena bez VAT słownie ..................................................................................................

..................................................................

(imię i nazwisko)

/podpis i pieczęć osoby upełnomocnionej/

PRZEDMIAR ROBÓT

REMONT NAWIERZCHNI  ULICA WARSZAWSKA W MILANÓWKU

| L.p. | Pozycja STWOR | Rodzaj robót | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 2. | 3. | 4. |
| 1. | II.1. | Roboty przygotowawcze |  |  |
|  |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych | km | 0,616 |
| 2. | II.2. | Nawierzchnia |  |  |
|  |  | Frezowanie nawierzchni bitumicznej grubości do 5 cm z wywozem kory na bazę PZD w Kozerkach ul. Marsa 12 (11,50+157,50)x6,0+63,50x6,05+(63,50+71:2)x3+ (6,10+12,00: 2)x (68,00+ 12,00+7,00:2)x62,00+90,00+3,70+39,20)x7,00+121,00x 7,00= 4011,65 – (91,00x7,00)= 3374,65 m² | m² | 3374,65 |
|  |  | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną dla ruchu KR -3 z oczyszczeniem nawierzchni i skropieniem emulsją asfaltową | Mg | 110,00 |
|  |  | Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej dla ruchu KR-3 na warstwę ścieralną grubości 5 cm po zagęszczeniu ze skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową (11,50+157,50)x6,0+63,50x6,05+(63,50+71:2)x3+ (6,10+12,00: 2)x (68,00+ 12,00+7,00:2)x62,00+90,00+3,70+39,20)x7,00+121,00x 7,00= 4011,65 – (91,00x7,00)= 3374,65 m² | m² | 3374,65 |
|  |  | Regulacja pionowa urządzeń podziemnych: - włazów kanałowych - zaworów wodociągowych i gazowych | szt. szt. | 15,00 7,00 |
|  |  | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznej – na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe – oznakowanie gładkie P-10 (10+6+9+6)x2,05=63,55 m² P-4 (22+22+14+8+20+18+10+22+20+20+20) x0,24 = 47,04 m² P-6 (35+27+60+157,50+43,50) x 0,08 = 25,84 m² P-3b 10x0,18= 1,80 m² P-13 (17+4+6) x 0,2625 = 7,09 m² P-1e ( 10+17+38+11,50) x0,12 = 9,18 m² 63,55 m² +47,04 m² +25,84 m² +1,80 m² +7,09 m² +9,18m² = 154,50 m² | m² | 154,50 |