Załącznik nr 2 do SIWZ

(Załącznik nr 2 do umowy)

SPECYFIKACJA   TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

dla zadania pn::

## „PRZEBUDOWA ULICY 1-GO MAJA W PODKOWIE LEŚNEJ „

## I. Część ogólna

  - Zakres rzeczowy objęty zamówieniem

## Roboty drogowe obejmują wykonanie na odc. o długości 1201 m od km 0 + 000 do km 1 + 201 robót ziemnych w granicach pasa drogowego, wymiany krawężnika na ławie betonowej z oporem , wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem kamiennym sortowanym, wykonanie, podbudowy z betonu asfaltowego dla ruchu KR-3 gr. 6 cm, warstwy wiążącej gr. 6 cm, chodnika i zjazdów do posesji i w ul boczne z wyłączeniem wcześniej wykonanych elementów chodnika i krawężnika i zjazdów do posesji na odc. od km 0+150 do km 0+722 po str. prawej i odc. od km 0+000 do km 0+522 po str. lewej. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie frezowania, warstwy wyrównawczej i  podbudowy asfaltowej na odc. od km 0+930 do km 1+201.

    - Konstrukcja do wykonania na jezdni istniejącej:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm  dla ruchu KR-3 nie przewidziana zamówieniem,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6 cm dla ruchu KR-3,

- podbudowa z betonu asfaltowego dla ruchu KR-3 gr 6 cm,

- warstw wyrównawcza z tłucznia kamiennego sortowanego

    - Konstrukcja jezdni na zjazdach w ul. boczne:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla ruchu KR-3 grubość    4 cm nie przewidziana zamówieniem

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla ruchu KR-3 grubość    6 cm

- podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego grubości  20 cm

- warstwa górna grubości 8 cm o uziarnieniu do 24 mm z zamknięciem klińcem i miałem

- warstwa dolna grubości 12 cm o uziarnieniu 40 – 60 mm

    - Konstrukcja chodnika

- nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4,

    - Konstrukcja zjazdów:

- kostka betonowa grafitowa gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm,

- podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego gr. 15 cm z zamknięciem powierzchni klińcem,

## 2.Obowiązki Wykonawcy

- zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami / wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza ,

- oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji  ruchu oraz utrzymanie oznakowania w czasie  wykonywania robót,

- zorganizowanie zaplecza budowy – zamawiający nie wskazuje miejsca zaplecza,

- ochrona mienia budowy – wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę robót i za wszystkie materiały oraz urządzenia używane do wykonania robót od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru końcowego,

- doprowadzenie energii elektrycznej i wody dla potrzeb zaplecza i budowy,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót,

- naprawienie ewentualnych szkód związanych z prowadzeniem robót wyrządzonych osobom trzecim lub uszkodzeniem mienia publicznego,

- zapewnienie dojazdu i dojścia pieszym do posesji,

- zawiadomienie właścicieli urządzeń podziemnych o rozpoczęciu robót i protokólarne ustalenie z właścicielami stanu technicznego tych urządzeń. W rejonie urządzeń podziemnych roboty wykonywać w uzgodnieniu z właścicielami urządzeń.

## 3. Warunki realizacji zamówienia

## Roboty wykonać zgodnie z:

- projektem budowlanym w zakresie objętym zamówieniem,

- obowiązującymi normami i przepisami,

- zaleceniami inwestora,

- protokółem ZUD

## 4. Przepisy prawa

## Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa o ruchu drogowym, o drogach publicznych, prawa budowlanego, i inne w zakresie wykonywanych prac.

## Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, oraz pokryje koszty ewentualnych ich uszkodzeń w trakcie wykonywanych robót.

- Część drogowa

## 1.Roboty przygotowawcze

## Oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót.

## 2.Roboty pomiarowe

## Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.

## Przed przystąpieniem do robót w oparciu o dokumentację projektową przebudowy drogi należy przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Oś trasy należy wytyczyć przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej. Rzędne punktów na osi wyznaczyć z dokładnością do 1 cm. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Punkty wierzchołkowe, punkty główne, pośrednie trasy muszą mieć oznaczenia określające jednoznacznie w sposób trwały charakterystykę i położenie tych punktów.

## 3.Roboty rozbiórkowe

## 3.1.Roboty rozbiórkowe obejmują rozebranie:

## 3.1.1.krawężnika betonowego,

## 3.1.2.nawierzchni asfaltowej o gr 4 cm

## 3.1.3.podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm ,

## 3.1.4.nawierzchni z płyt z betonu gr. 15 cm,

## 3.1.5.chodnika z płyt 35x35x5,

## 3.1.6. podbudowy z betonu gr.15 cm,

## 3.1.7.obrzeży 8x30,

## 3.1.8.frezowanie powierzchni istniejącej nawierzchni wraz z obcięciem krawędzi istniejącej nawierzchni.

## Materiały z rozbiórki Wykonawca wywiezie na odpowiednie, legalne składowisko dostępne wykonawcy. Koszt wywozu gruzu i frezu wraz z kosztami składowania należy uwzględnić w koszcie jednostkowym robót w tabeli kosztowej.

## Roboty rozbiórkowe w rejonie drzew należy wykonywać ręcznie.

## 3.2 Roboty ziemne

## Roboty ziemne dla robót drogowych należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205/98.

## Roboty ziemne obejmują wykonanie zakresu zgodnie z projektem w liniach rozgraniczających z uwzględnieniem plantowania.

## Zagęszczenie robót ziemnych zgodnie z normą PN-S-02205/98.  Roboty ziemne w rejonie drzew należy wykonywać ręcznie.

## 4.Krawężniki

## Krawężniki betonowe 15x30x na podsypce cementowo-piaskowej 3 cm na ławie z betonu B-10 z oporem  (zastosować krawężniki na łukach z gotowych elementów łukowych o odpowiednim promieniu) Spoiny wypełnione zaprawa mrozoodporną .Krawężniki muszą spełniać wymogi normy BN-80/6775-03/04.

-   Koryto pod ławy powinno być wykonane zgodnie z normą BN-06050,

-   Wykonanie ław powinno być zgodne z normą BN-64/8845-02,

-   Krawężniki należy ustawić zgodnie z normą BN-64/8845-02,

-   Na ławy należy stosować beton klasy B-10 wg normy PN-B-06250,

## 5.Podbudowa

## 5.1.Podbudowa na włączeniach w ulice boczne

## Obejmuje wykonanie n/w robót na włączeniach w ulice boczne:

- profilowanie podłoża z zagęszczeniem do wskaźnika zagęszczenia Is nie mniejszego niż 1,00 pod warstwy konstrukcyjne ,

- warstwy odcinającej z pospółki gr.20 cm ,

- podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego warstwa dolna gr. 12 cm,

- podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego warstwa górna gr. 8 cm,

## 5.2.Materiały

5.2.1.Warstwa odcinająca

## Do wykonania warstwy odcinającej należy zastosować pospółkę spełniającą wymagania normy PN-11111 dla klasy I i II. Materiał należy rozkładać w warstwie o jednakowej grubości z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Zagęszczenie warstwy do wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,0.

## 5.2.2. Podbudowa dwuwarstwowa z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowana mechanicznie.

## Obejmuje wykonanie wyrównania istniejącej podbudowy na powierzchni 30% tłuczniem kamiennym sortowanym.

## Podbudowę pomocniczą należy wykonać z kruszywa kamiennego łamanego klasy II spełniającego wymogi normy PN-B-11112 warstwami z zagęszczeniem i skropieniem wodą. Do wykonania robót należy zastosować kruszywo o uziarnieniu zapewniającym jego zagęszczenie, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Materiał rozkładać warstwami o jednakowej grubości zapewniającej zagęszczeniu o ostatecznej grubości po zagęszczeniu zgodnej z grubością projektowaną.

## 5..3.Wyrównanie podbudowy

## Warstwę wyrównawczą należy wykonać z tłucznia kamiennego spełniającego wymagania normy  PN-B-11112 [8] klasy co najmniej II i gatunku co najmniej 2 o frakcji:

- tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm,

- kliniec od 20 mm do 31,5 mm,

- kruszywo do klinowania

- - kliniec od 4 mm do 20 mm.

## Powierzchnia podbudowy tłuczniowej lub podbudowy z kruszyw przewidziana do wyrównania, powinna zostać przed układaniem warstwy wyrównawczej „zoskardowana” na głębokość 7 cm. W miejscach gdzie grubość warstwy wyrównawczej jest mniejsza od grubości minimalnej warstwy wyrównawczej, istniejącą podbudowę należy wzruszyć na taką głębokość, aby wraz z przewidywaną warstwą wyrównawczą zapewniła po zagęszczeniu jej stabilność.

## Prace pomiarowe powinny  być wykonane w sposób umożliwiający wykonanie wyrównania podbudowy zgodnie z dokumentacją projektową.	Minimalna grubość układanej warstwy wyrównawczej z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5 krotnego wymiaru największego ziarna  w kruszywie. Warstwę wyrównawczą z tłucznia układa się w jednej warstwie w przypadku gdy maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie przekracza 20 cm. Warstwę wyrównawczą o grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach. Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną.

## 5.4.Podbudowa z betonu asfaltowego

## Podbudowę należy wykonać z betonu asfaltowego dla ruchu KR-3 zgodnie z normy PN-S-96025/2000 z oczyszczeniem i skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m².

## Przed przystąpieniem do robót asfaltowych Wykonawca przedłoży Inwestorowi do akceptacji recepty na masę.

## 6. Nawierzchnia.

## Wykonanie robót obejmuje wykonanie warstwy  wiążącej  z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR-3 wg normy PN-S-96025/2000 z oczyszczeniem i skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m² oraz regulację wysokościową urządzeń podziemnych np. skrzynki do zasuw, hydrantów, wpustów, włazów do studni rewizyjnych/ koszt uwzględnić w cenach jednostkowych w tabeli kosztowej/.

## 6.1. Materiały

## Warstwę wyrównawczą, wiążącą i warstwę i ścieralną należy wykonać z betonu asfaltowego dla ruchu KR-3 zgodnie z normy PN-S-96025/2000. Zamawiający nie dopuszcza stosowania kruszywa wapiennego

## Przed przystąpieniem do robót asfaltowych Wykonawca przedłoży Inwestorowi do akceptacji recepty na masę do wykonania poszczególnych warstw.  Zamawiający nie dopuszcza stosowania kruszywa wapiennego.

## 7.Chodniki

## Chodnik należy wykonać konstrukcji nawierzchni określonej w pkt.1.1.3

## 7.1. Obrzeża

Obrzeża 30x8 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypełnione zaprawą cem-piask. Obrzeża muszą spełniać wymogi normy BN-80/6775-04/04

-   koryto pod ławy powinno być wykonane zgodnie z normą BN-06050,

-   wykonanie ław powinno być zgodne z normą BN-64/8845-02,

## 7.2.Nawierzchnia chodnika

## 7.2.1.Nawierzchnia

## Nawierzchnię chodnika należy wykonać z kostki betonowej czerwonej gr. 6 cm posiadającej aprobatę techniczną dopuszczającą do stosowania w drogownictwie wydaną przez uprawnioną jednostkę.

## 7.2.2. Podsypka cementowo-piaskowa.

## Na podsypkę cementowo-piaskową należy zastosować mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gat I wg normy PN-B-11113/96 oraz cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania normy PN-B-19701/97 i wody.

## 7.2.3. Materiał do wypełnienia szczelin.

## Do wypełnienia spoin należy stosować piasek naturalny spełniający wymagania normy PN-B-11113/96 gatunku 2 i 3.

## 8. Zjazdy do posesji.

## Zjazdy należy wykonać o konstrukcji nawierzchni określonej w pkt.1.1.4

8.1.Materiały

8.1.1 Kostka betonowa

## Do wykonania nawierzchni zjazdów i wysepek należy zastosować kostkę betonową posiadającą aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę i odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej.

## 8.1.1.1. Podsypka cementowo-piaskowa.

## Na podsypkę cementowo-piaskową należy zastosować mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gat I wg normy PN-B-11113/96 oraz cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania normy PN-B-19701/97 i wody.

## 8.1.1.2. Materiał do wypełnienia szczelin.

## Do wypełnienia spoin należy stosować piasek naturalny spełniający wymagania normy PN-B-11113/96 gatunku 2 i 3.

## 8.1.2..Podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego

## Podbudowę pomocniczą należy wykonać z kruszywa kamiennego łamanego klasy II spełniającego wymogi normy PN-B-11112 warstwami z zagęszczeniem i skropieniem wodą. Do wykonania robót należy zastosować kruszywo o uziarnieniu zapewniającym jego zagęszczenie, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Materiał rozkładać warstwami o jednakowej grubości zapewniającej zagęszczeniu o ostatecznej grubości po zagęszczeniu zgodnej z grubością projektowaną.

- Sprzęt

## Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów i sprzętu itp. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach zamawiającego w terminie przewidzianym umową.

- Transport

## Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportowych, które nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i będą wykorzystywane w ilość zapewniającej wykonanie robót w terminie przewidzianym umową.

## 11. Odbiory w trakcie realizacji zamówienia:

## Roboty zanikające należy zgłosić do odbioru wpisem do dziennika budowy i załączyć wyniki badań:

- dla koryta – wskaźnik zagęszczenia, szerokość,

- dla warstwy odcinającej – wskaźnik zagęszczenia, szerokość,

- dla podbudowy z kruszywa łamanego – nośność, szerokość,

- dla podbudowy z betonu asfaltowego, warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej –skład mieszanki mineralno – asfaltowej, wskaźnik zagęszczenia, grubość warstwy, wolna przestrzeń w warstwie

## 12.Odbiór końcowy.

Po pozytywnym wstępnym odbiorze dokonanym wpisanym do dziennika budowy przez inspektora  należy przygotować dokumentację powykonawczą:

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- projekt powykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

- wyniki badań zagęszczenia gruntu w korycie oraz wymienionych w pkt. 4 i 9

- badanie składu mieszanek mineralno-asfaltowych i inne badania wg normy PN-S-96025/2000,

- atesty lub aprobaty techniczne wydane przez uprawnione instytucje na wbudowane materiały (np. rury,  kręgi, korytka, beton, kruszywo itp.)

- oświadczenie kierownika budowy, dziennik budowy,

## 13. Warunki płatności

## Zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Ceny jednostkowe w tabeli kosztowej mają charakter ryczałtowy i obejmują dostawę materiałów zawierają całkowity koszt wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym i niniejszą STWiOR.

Uwagi i zalecenia wymienione powyżej należy uwzględnić w kalkulacji kosztów jednostkowych do tabeli kosztowej.