Załącznik nr 4 do SIWZ; załącznik nr 1 do umowy

Charakterystyka techniczna – wymagania minimalne

| Wymagania minimalne przedmiotu zamówienia | Dane techniczne oferowane przez Dostawcę |
| --- | --- |
| Dopuszczalna masa całkowita | 3400 kg |  |
| Ilość miejsc | 6 |  |
| homologacja | samochodu ciężarowego |  |
| Wymiary zewn. samochodu |  |  |
| Dl dł. całkowita | 5500 mm |  |
| szer. całkowita | 2300 mm |  |
| wysokość całkowita | 2200 mm |  |
| silnik | czterocylindrowy turbo diesel chłodzony cieczą spełniający normy czystości spalin minimum EURO III |  |
| homologacja | Samochodu ciężarowego |  |
| pojemność | 2400cm3 |  |
| moc | 100 KM |  |
| Skrzynia biegów | mechaniczna pięciostopniowa zsynchronizowana |  |
| Rodzaj zawieszenia | Przednie: zależne, amortyzatory hydrauliczne Tylne: zależne amortyzatory: teleskopowe, stabilizator przechyłu poprzecznego. |  |
| Napęd | Na tylny most |  |
| Układ hamulcowy | Dwuobwodowy tarczowo-bębnowy, hydrauliczny |  |
| Zabudowa wywrotka | Burty boczne o wys. 400mm otwierane od góry Burta tylna otwierana do dołu Podłoga stalowa Szerokość skrzyni 1900-2000mm Długość skrzyni 2800-3000mm Wywrot na trzy strony. Wysokość podłogi wywrotu od podłoża maksymalnie – 70cm |  |
| Wyposażenie: | Wspomaganie układu kierowniczego |  |
|  | Trójkąt ostrzegawczy |  |
|  | Gaśnica |  |
|  | Koło zapasowe |  |
|  | Hak holowniczy kulisty |  |
|  | Pasy bezpieczeństwa |  |
| ogumienie | Podwójne kola osi tylnej |  |