Załącznik nr 2 do SIWZ

(Załącznik nr 2 do umowy)

# INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY ROBÓT

# dotyczących zadania pn.

# „PRZEBUDOWA DROGI NR 1503 GRODZISK MAZ.-SIESTRZEŃ-OJRZANÓW

# WARUNKI SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

I.Część ogólna

1.Zakres rzeczowy objęty zamówieniem

Roboty drogowe obejmują wykonanie  na odc. 2200 mb warstwy ścieralnej  z betonu asfaltowego dla ruchu KR-3-6 oraz poszerzenia w obustronnym krawężniku wylotu do drogi nr 1519.

    - Konstrukcja do wykonania na jezdni istniejącej:

## warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR-3-6,

## warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6 cm dla ruchu KR-3-6,

## warstw wyrównawcza z betonu asfaltowego dla ruchu KR- 3-6

    - Konstrukcja jezdni na poszerzeniu-wylot :

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubość   4 cm ( wykonywana w zakresie ograniczonym),

## warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6 cm dla ruchu KR-3,

- podbudowa z betonu asfaltowego grubości   7 cm

- podbudowa z mieszanki betonowej z betonu klasy B-7,5 grubości  15 cm

- warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego grubości 10 cm.

2.Obowiązki Wykonawcy

## zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami / wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza ,

## zlecenie wykonania projektu organizacji robót na czas wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót. Zaleca się wykonanie warstwy ścieralnej całą szerokością jezdni,

## zorganizowanie zaplecza budowy na koszt Wykonawcy – zamawiający nie wskazuje miejsca zaplecza,

## ochrona mienia budowy – wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę robót i za wszystkie materiały oraz urządzenia używane do wykonania robót od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru końcowego,

## doprowadzenie energii elektrycznej i wody dla potrzeb zaplecza i budowy,

## uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót,

## zapewnienie dojazdu i dojścia pieszym do posesji,

## zawiadomienie właścicieli urządzeń podziemnych o rozpoczęciu robót i protokólarne ustalenie z właścicielami stanu technicznego tych urządzeń. W rejonie urządzeń podziemnych roboty wykonywać w uzgodnieniu z właścicielami urządzeń.

## sporządzenie planu BIOS,

## sporządzenie Planu Zapewnienia Jakości,

## wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim i Zamawiającemu, które powstały w wyniku wykonywanych prac przez Wykonawcę w czasie realizacji robót.

3. Warunki realizacji zamówienia

Roboty wykonać zgodnie z:

- z projektem budowlanym na istniejącej warstwie wiążącej.

- obowiązującymi normami i przepisami,

- zaleceniami inwestora,

- protokółem ZUD

4. Przepisy prawa

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa o ruchu drogowym, o drogach publicznych, prawa budowlanego, i inne związane w zakresie wykonywanych prac.

Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, oraz pokryje koszty ewentualnych ich uszkodzeń w trakcie wykonywanych robót.

II. Część drogowa

1.Roboty przygotowawcze

1.1. Projekt organizacji ruchu na czas realizacji robót

Wykonanie projektu organizacji robót na czas wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót i demontaż po zakończeniu robót. Przygotowanie objazdów/przejazdów w przypadku wystąpienia konieczności ich przygotowania.

1.2.Roboty pomiarowe

Wykonanie wytyczenia geodezyjnego robót w zakresie zapewniającym wykonanie zgodnie z projektem budowlanym pod względem sytuacyjnym i wysokościowym.

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.

Przed przystąpieniem do robót w oparciu o dokumentację projektową przebudowy drogi należy przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Oś trasy należy wytyczyć przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej. Rzędne punktów na osi wyznaczyć z dokładnością do 1 cm. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Punkty wierzchołkowe, punkty główne, pośrednie trasy muszą mieć oznaczenia określające jednoznacznie w sposób trwały charakterystykę i położenie tych punktów. OST D-01.01.01

2.Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe obejmują rozebranie nawierzchni asfaltowej o gr. 4 cm. Materiały z rozbiórki  Wykonawca załaduje i wywiezie na bazę Powiatowego Zarządu Dróg ul. Marsa 12, Kozerki, Gm. Grodzisk Maz. Koszt jednostkowy obejmuje rozbiórkę elementów załadunek, wywóz gruzu wraz z transportem.

3.Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmują wykonanie wykopów-koryto, nasypów –formowanie poboczy.

Urobek z wykopów –koryta należy wbudować w nasypy-pobocza nadmiar wykonawca wywiezie na odkład. Zamawiający nie wskazuje miejsca odkładu. Roboty ziemne dla robót drogowych należy wykonać zgodnie z oraz zgodnie Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi D-02.01.01 – wykopy, D-02.03.01 – nasypy.

Koszt jednostkowy pozycji w tabeli kosztowej obejmuje wszystkie czynności niezbędne do wykonania robót ziemnych zgodnie z w/w OST.

4.Krawężniki

Krawężniki betonowe 15x30x na podsypce cementowo-paskowej 3 cm na ławie z betonu B-10 z oporem o przekroju 0,0675m². Roboty związane z ustawieniem krawężnika należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w OST  D-08.01.01

5.Podbudowa

Obejmuje wykonanie n/w robót na poszerzeniu:

- odcięcie krawędzi jezdni piłą oraz pionowe obrobienie krawędzi istniejącej jezdni w celu prawidłowego połączenia istniejącej krawędzi nawierzchni jezdni z warstwami konstrukcyjnymi poszerzenia,

- profilowanie podłoża z zagęszczeniem do wskaźnika zagęszczenia Is nie mniejszego niż 1,00 pod warstwy konstrukcyjne wykonać zgodnie z OST D-04.01.01,

- warstwy odsączającej z pospółki gr.10 cm,

- podbudowy z z betonu B-7,5 gr. 15 cm,

- podbudowa z betonu asfaltowego gr.  7 cm,

5.1.Materiały

5.1.1.Warstwa odsączająca

Do wykonania warstwy odcinającej należy zastosować pospółkę spełniającą wymagania normy PN-11111 dla klasy I i II. Roboty należy wykonać wg OST nr D-04.02.01

5.1.2. Podbudowa z betonu B-7,5.

Podbudowa z mieszanki betonowej z betonu klasy B-7, 5. Roboty należy wykonać wg OST nr D-04.06.01

5.1.3. Podbudowa  z betonu asfaltowego gr. 7 cm po zagęszczeniu.

Podbudowę zasadniczą z betonu asfaltowego żwirowo -grysowego należy wykonać dla ruchu KR-3-6 o uziarnieniu 0-20mm zgodnie z wymaganiami  normy PN-S-96025/2000 i OST D-04.07.01.

Przed przystąpieniem do wykonywania podbudowy z betonu asfaltowego należy przedłożyć inwestorowi receptę do akceptacji. Podbudowę z betonu asfaltowego należy układać na oczyszczonej i skropionej emulsją asfaltową podbudowie w ilości 0,3 kg/m² podbudowie.

6. Nawierzchnia.

Wykonanie robót obejmuje frezowanie nawierzchni w miejscach wyruszeń, wykonanie warstwy wiążącej gr. 6 cm po zagęszczeniu na poszerzeniu i w miejscach wyfrezowanych i warstwy ścieralnej gr. 4 cm po zagęszczeniu. Warstwę wiążącą i ścieralną należy wykonać wg OST nr D-05.03.05 dla ruchu KR-3-6 o uziarnieniu warstwy wiążącej 0-20 i warstwy ścieralnej 0-12,8 mm z oczyszczeniem i skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m.

Materiały z rozbiórki  Wykonawca załaduje i wywiezie na bazę Powiatowego Zarządu Dróg ul. Marsa 12, Kozerki, Gm. Grodzisk Maz.

6.1. Materiały

Warstwę ścieralną należy wykonać z betonu asfaltowego grysowego dla ruchu KR-3-6 z zastosowaniem asfaltu modyfikowanego. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego żwirowo-grysowego. Przed przystąpieniem do robót asfaltowych Wykonawca przedłoży Inwestorowi do akceptacji receptę na  warstwę ścieralną.

7. Oznakowanie

Roboty obejmują wykonanie oznakowania poziomego linie ciągłe, przerywane, przejścia i przejazdy oraz montaż punktowych elementów odblaskowych – kocie oczka. Oznakowanie poziome należy wykonać wg. warunków zawartych w OST nr D-07.01.01. jako grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych jako gładkie, strukturalne-przejścia i przejazdy

## 4.Roboty wykończeniowe

4.1. uporządkowanie terenu robót.

Zakres robót obejmuje wyplantowanie poboczy.

4.2. Inwentaryzacja powykonawcza

Zakres robót – wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej prze uprawnionego geodetę, wykonanego zakresu robót.

5. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów i sprzętu itp. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach zamawiającego w terminie przewidzianym umową.

6. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportowych, które nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i będą wykorzystywane w ilość zapewniającej wykonanie robót w terminie przewidzianym umową.

7.Odbiór końcowy.

Zakończenie robót należy zgłosić pisemnie. Odbiór końcowy może być dokonany po przedłożeniu zaakceptowanej przez inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentacji odbiorowej, która musi zawierać

## inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w formie papierowej i elektronicznej wektorowej w pliku DXF,

- badania składu mieszanek mineralno-asfaltowych i inne badania wg OST dla poszczególnych asortymentów robót,

- atesty lub aprobaty techniczne wydane przez uprawnione instytucje na wbudowane materiały / kruszywo, emulsja itp./

- oświadczenie kierownika budowy, dziennik budowy,

13. Warunki płatności

Zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Koszty jednostkowe w tabeli kosztowej mają charakter ryczałtowy i obejmują dostawę materiałów zawierają całkowity koszt wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym i niniejszymi warunkami szczegółowymi, wiedzą techniczną.