Załącznik nr 2 do SIWZ

(Załącznik nr 2 do umowy)

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY

# dotyczących zadania pn.

„ PRZEBUDOWA DROGI 1505 GRODZISK MAZ. – JÓZEFINA odc. III”

I. Część ogólna

1.Zakres rzeczowy objęty zamówieniem

1.1. Wykonanie przebudowy drogi zgodnie z projektem wykonanym przez pracownię projektową Jerzy Dubowski

na odcinku o długości 450 m od km 9+264 do km 8+814

    - 1.1.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- warstwa odsączająca z piasku gruboziarnistego grubości  7 cm,

- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości 2,5 MPa gr. 15 cm ,

- podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego gr. 20 cm,

- podbudowa z betonu asfaltowego dla ruchu KR-4 gr. 10 cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla ruchu KR-4 gr. 8 cm,

- warstwa ścieralna z mieszanki SMA gr. 5 cm.

- Jezdnia w krawężniku betonowym:

  - krawężnik wystający 20x30 na podsypce cem-piaskowej gr. 5 cm i na ławie betonowej B-15 z oporem o przekroju 0,09 m²,

  - krawężnik wtopiony 15x30 na podsypce cem-piaskowej gr. 5 cm i na ławie betonowej B-10 z oporem o przekroju 0,0675 m² - zmiana w stosunku do projektu,

    - Konstrukcja zjazdów bramowych:

- podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego gr. 10 cm ,

- nawierzchnia z  kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cem. –piaskowej 1:4 gr. 5 cm,

- zjazdy obramowane obrzeżem betonowym 30x8 na podsypce cem-piaskowej gr. 3 cm i na ławie betonowej z oporem F-0,045 m² z betonu B-10 – zmiana w stosunku do projektu,

- przepusty o średnicy 40 cm z rur betonowych z kołnierzem na ławie żwirowej

    - Konstrukcja nawierzchni chodników:

- nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej gr. 6 cm  na podsypce cem. –piaskowej 1:4 gr. 5 cm – zmiana w stosunku do projektu,

- w chodniku przewidziano ścieki betonowe prefabrykowane na podsypce cem-piaskowej 1:4 gr. 10 cm.

- Chodnik obramowany obrzeżami 30x8 na podsypce cem-piaskowej gr. 3 cm i na ławie betonowej z oporem F-0,045 m² z betonu B-10 - zmiana w stosunku do projektu,

    - Konstrukcja poboczy:

- podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego gr. 10 cm,

- nawierzchnia z destruktu (materiał z rozbiórki) gr. 7 cm.

    - Przepusty

- Przepust o średnicy 50 cm pod koroną drogi z rur żelbetowych z kołnierzem na ławie żwirowej – zmiana w stosunku do projektu,

    - Oznakowanie poziome

Należy wykonać jako grubowarstwowe chemoutwardzalne – zmiana w stosunku do projektu wg. OST nr D-07.01.01,

2.Obowiązki Wykonawcy

## zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami / wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza ,

## zlecenie wykonania projektu organizacji robót na czas wykonywania robót zgodnie z  obowiązującymi przepisami, oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji  ruchu oraz utrzymanie oznakowania w czasie  wykonywania robót. O wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu wykonawca pisemnie powiadomi Wydział Komunikacji Powiatu Grodziskiego, Grodzisk Maz., ul. Daleka 11 z trzydniowym wyprzedzeniem..

## zorganizowanie zaplecza budowy na koszt Wykonawcy – zamawiający nie wskazuje miejsca zaplecza,

## ochrona mienia budowy – wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę robót i za wszystkie materiały oraz urządzenia używane do wykonania robót od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru końcowego,

## doprowadzenie energii elektrycznej i wody dla potrzeb zaplecza i budowy,

## uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót,

## zapewnienie dojazdu i dojścia pieszym do posesji,

## zawiadomienie właścicieli urządzeń podziemnych o rozpoczęciu robót i protokólarne ustalenie z właścicielami stanu technicznego tych urządzeń. W rejonie urządzeń podziemnych roboty wykonywać w uzgodnieniu z właścicielami urządzeń.

## sporządzenie planu BIOS jeśli zachodzi potrzeba zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane,

## wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim i Zamawiającemu, które powstały w wyniku wykonywanych robót przez Wykonawcę

## Wykonawca sporządzi i przedstawi Zamawiającemu w dniu wprowadzenia na budowę Plan Zapewnienia Jakości.

3. Warunki realizacji zamówienia

Roboty wykonać zgodnie z:

- projektem wykonawczym,

- obowiązującymi normami i przepisami,

- zaleceniami inwestora,

- OST i niniejszą instrukcją.

4. Przepisy prawa

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa o ruchu drogowym, o drogach publicznych, prawa budowlanego, i inne związane w zakresie wykonywanych prac.

Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, oraz pokryje koszty ewentualnych ich uszkodzeń w trakcie wykonywanych robót.

II. Roboty drogowe

1.Roboty przygotowawcze

1.1. Projekt organizacji ruchu na czas realizacji robót

Wykonanie projektu organizacji robót na czas wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót i demontaż po zakończeniu robót. Przygotowanie objazdów/przejazdów w przypadku wystąpienia konieczności ich  przygotowania. Roboty powinny być wykonane przy wyłączeniu odcinka drogi z ruchu-etapami z możliwością dojścia i dojazdu do posesji .

1.2.Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Punkty wierzchołkowe, punkty główne, pośrednie trasy muszą mieć oznaczenia określające jednoznacznie w sposób trwały charakterystykę i położenie tych punktów.  Roboty pomiarowe należy wykonać wg OST nr D-01.01.01.

1.3.Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe obejmują rozebranie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową, na całej długości przebudowywanego odcinka drogi.. Materiały z rozbiórki Wykonawca wywiezie we własnym zakresie na odpowiednie, legalne składowisko.

2. Roboty ziemne

Roboty ziemne dla robót należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205/98 i Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi  nr D-02.01.01 - wykopy, D-02.03.01 – nasypy.

Koszt jednostkowy obejmuje wszystkie czynności niezbędne do wykonania robót ziemnych zgodnie z w/w OST łącznie z załadunkiem i wywozem przez wykonawcę nadmiaru gruntu na odpowiednie wysypisko łącznie z kosztami składowania.

3. Podbudowa

Obejmuje wykonanie n/w robót

- profilowanie podłoża z zagęszczeniem do wskaźnika zagęszczenia Is nie mniejszego niż 1,00 pod warstwy konstrukcyjne wykonać zgodnie z OST  nr D-04.01.01,

- warstwy odsączającej z pospółki gr. 7 cm  / uwzględnić wykonanie pod krawężnikiem/,

- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości 2,5 MPa gr. 15 cm wg OST nr D-04.05.01

- podbudowy pomocniczej z k kamiennego gr. 20 cm,

- podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 0/25 dla ruchu KR-4 gr. 10 cm  ,

3.1.Warstwa odcinająca

Warstwę odsączającą  należy wykonać wg OST nr D-04.02.01 z piaseku spełniającą wymagania normy PN-11111 dla klasy I i II. Materiał należy rozkładać w warstwie o jednakowej grubości z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Zagęszczenie warstwy do wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,0.

## 3.2.Podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego

## Podbudowę należy wykonać wg OST nr D-04.04.02 z kruszywa łamanego kamiennego

Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa :

- warstwa dolna gr. 12 cm - kruszywo łamane od 31,5 mm do 63 mm,

- warstwa górna gr. 8 cm - kliniec od 20 mm do 31,5 mm, kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

3.3. Podbudowa z betonu asfaltowego

- podbudowy zasadniczej z mieszanki mineralni-asfaltowej grysowo-żwirowej 0/25 dla ruchu KR-4 gr. 10 cm – po zagęszczeniu OST nr D-04.07.01,

4. Nawierzchnia.

Obejmuje wykonanie:

- warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej 0/20 dla ruchu KR-4 gr. 8 cm po zagęszczeniu - OST nr D- 05.03.05,

- warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo-mastyksowej 0/12,8 gr. 5 cm – po zagęszczeniu  - OST nr D- 05.03.13.

Zakres robót obejmuje oczyszczenie i skropienie międzywarstwowe ( wszystkie kolejne warstw łącznie z podbudową tłuczniową) emulsją asfaltową w ilości  zgodnej z OST.

Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być uszczelnione samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową.

5.Krawężniki

Krawężniki ze światłem 20x30x na podsypce cementowo-paskowej 3 cm na ławie z betonu B-15 z oporem o przekroju 0,09 m² oraz krawężniki betonowe wtopione 15x30 na ławie z betonu B-10 z oporem o przekroju 0,0675 m². OST nr D-08.01.01.

Roboty obejmują n/w zakres:

- koryto pod ławy z oporem,

- wykonanie ław,

- ustawienie krawężnika,

6. Pobocza

Pobocza należy wykonać o konstrukcji określonej w pkt 1.1.4.

6.1.Podbudowa

podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego należy wykonać jako warstwę górną z kruszywa łamanego kamiennego o uziarnieniu 20 - 31,5 mm z zaklinowaniem kruszywem 4 - 20 mm. Roboty należy wykonać wg OST nr D-04.04.02

6.2.Nawierzchnia

Nawierzchnie należy wykonać z destruktu uzyskanego z rozbiórki nawierzchni. Destrukt należy wyselekcjonować-odrzuci destrukt o średnicy powyżej 20 mm. Nawierzchnie zagęścić do Is≥0,97. Roboty należy wykonać w zakresie wbudowania wg OST nr D-05.03.05.

7.Zjazdy bramowe

## Zjazdy należy wykonać o konstrukcji nawierzchni określonej w pkt. 1.2.3. OST nr D-04.04.02

- koryto  /objętość robót ujęta w pozycji roboty ziemne/,

- profilowanie podłoża z zagęszczeniem  OST nr D-04.01.01,

- podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego OST nr D- . OST nr D-04.04.02

- nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm. OST nr D-05.03.23.

7.1.Obrzeża

Obrzeża 30x8 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i na ławie betonowej z betonu B-10 o przekroju 0,033 m² OST nr D-08.03.01

7.2.Podbudowa

podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego należy wykonać jako warstwę górną z kruszywa łamanego kamiennego o uziarnieniu 20 - 31,5 mm z zaklinowaniem kruszywem 4 - 20 mm.

7.3.Nawierzchnia

## Nawierzchnię chodnika należy wykonać z kostki betonowej szarej gr. 8 cm posiadającej aprobatę techniczną dopuszczającą do stosowania w drogownictwie wydaną przez uprawnioną jednostkę. Nawierzchnię należy wykonać o konstrukcji określonej w pkt. 1.1.2.

7.4. Przepusty pod zjazdami

Przepusty należy wykonać z rur betonowych z kołnierzem o średnicy 40 cm na ławie żwirowej gr. 20 cm –wg OST

nr D-06.02.01

8.Chodniki

## Chodnik należy wykonać konstrukcji nawierzchni określonej w pkt 1.2.2 wg OST nr D-08.02.02

## 8.1.Obrzeża

Obrzeża 30x8 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm  OST nr D-08.03.01

## 8.2. Nawierzchnia chodnika

## Nawierzchnię chodnika należy wykonać z kostki betonowej czerwonej gr. 6 cm posiadającej aprobatę techniczną dopuszczającą do stosowania w drogownictwie wydaną przez uprawnioną jednostkę. Nawierzchnię należy wykonać o konstrukcji określonej w pkt 1.1.3.

8.3. Ścieki pod chodnikiem

Ułożenie ścieków przewidziano obustronnie na długości 433 m z elementów prefabrykowanych betonowych o gr. 10 cm na ławie z betonu B-10 o przekroju 0,039 m² OST nr D- 08.05.01.

9. Odwodnienie

Przepusty pod koroną drogi

Przepust  należy wykonać z rur  betonowych z kołnierzem o średnicy 50 cm na ławie żwirowej gr. 40 cm ze ściankami czołowymi z betonu B-20 ( górna część ścianek czołowych na poziomie krawędzi pobocza )należy wykonać wg OST nr D-03.01.01.

10. Oznakowanie

10.1. Oznakowanie pionowe

Roboty obejmują:

- demontaż istniejących znaków pionowych ( tablica znaków wraz ze słupkami )  w ilości 80 szt. W tym         3 tablice miejscowości oraz ponowne ich ustawienie.

- ustawienie znaków nowych w ilości 18 szt. (w tym D-1  -4 szt, D-6  - 12 szt, A-16  -2 szt.) na słupkach z rur ocynkowanych o średnicy 70 mm.

Zdemontowane znaki wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem i przechowa do czasu ponownego ich zamontowania. W przypadku zniszczenia tarcz znaków wykonawca zamontuje nowe znaki we własnym zakresie

Znaki pionowe nowe A-16 i D-1 z folii odblaskowej typu 2,   znaki D- 6 z folii odblaskowej typu 1.

Ustawienie słupków wraz z montażem znaków należy wykonać zgodnie z OST nr D-07.02.01

11.2. Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych  jako strukturalne masą typu plastomarker JUNIOR lub równoważna. Oznakowanie należy wykonać wg. warunków zawartych w OST nr D-07.01.01.

12. Odwodnienie

4.1.Przepusty pod koroną drogi

Przepust  należy wykonać z rur  betonowych z kołnierzem o średnicy 50 cm na ławie żwirowej gr. 40 cm ze sciankami czołowymi z betonu B-20 należy wykonać wg OST nr D-03.01.01.

4.2. Przepusty pod zjazdami

Przepusty należy wykonać z rur betonowych z kołnierzem o średnicy 40 cm na ławie żwirowej gr. 20 cm –wg OST

nr D-06.02.01

13.Odbiory w trakcie realizacji zamówienia:

Zgodnie z OST dla poszczególnego asortymentu robót. Do odbioru robót zanikających niezbędne jest przedłożenie wyników badań dla poszczególnych robót określonych w OST.

14.Odbiór końcowy.

Po pozytywnym odbiorze technicznym , wpisanym do dziennika budowy przez

inspektora  należy przygotować dokumentację powykonawczą w zakresie robót kanalizacyjnych i drogowych:

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w formie papierowej i elektronicznej wektorowej w pliku DXF,

- szkice powykonawcze kanalizacji z domiarami studni i wpustów deszczowych do istniejących

- punktów stałych

- projekt powykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

- komplet wyników badań  z pkt 13

- atesty lub aprobaty techniczne wydane przez uprawnione instytucje na wbudowane materiały / np. krawężniki, obrzeża, kostkę, kruszywa, rury,  kręgi, wpusty żeliwne, beton, kruszywo itp./

- oświadczenie(a) kierownika budowy,

- dziennik budowy,

15. Warunki płatności

Zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Koszty jednostkowe w tabeli kosztowej mają charakter ryczałtowy i obejmują np. zakup dostawę materiałów, magazynowanie materiałów, koszty składowania na wysypisku materiałów z rozbiórki  zgodnie z obowiązującymi przepisami, koszt pracy sprzętu itp. tj. obejmują całkowity koszt wykonania kompletnych elementów scalonych robót zgodnie z OST i niniejszymi warunkami szczegółowymi.

elementów scalonych robót zgodnie z OST i niniejszymi warunkami szczegółowymi.