Załącznik nr 2 do SIWZ

(Załącznik nr 2 do umowy)

# INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY ROBÓT

# dotyczących zadania pn.

„PRZEBUDOWA I REMONT DROGI NR 1507 GRODZISK MAZ. – IZDEBNO – BOŻA WOLA – BRAMKI LUDNE”

I. Część ogólna

1. Zakres rzeczowy objęty zamówieniem

Roboty drogowe obejmują wykonanie warstwy ścieralnej  z betonu asfaltowego dla ruchu KR-3-6 na odc. o długości 300 mb w miejscowości Kraśnicza Wola i 200 mb w miejscowości Izdebno Kościelne.

Konstrukcja jezdni do wykonania:

- wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym grysowo-żwirowym dla ruchu KR-3-6,

- podbudowa z betonu asfaltowego grysowo-żwirowego gr. 6 cm dla ruchu KR-3-6,

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grysowego gr. 5 cm dla ruchu Kr-3-6

2. Obowiązki Wykonawcy

## zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami /wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza/ ,

## zlecenie wykonania projektu organizacji robót na czas wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót. Zaleca się wykonanie warstwy ścieralnej całą szerokością jezdni,

## zorganizowanie zaplecza budowy na koszt Wykonawcy – zamawiający nie wskazuje miejsca zaplecza,

## ochrona mienia budowy – wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę robót i za wszystkie materiały oraz urządzenia używane do wykonania robót od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru końcowego,

## doprowadzenie energii elektrycznej i wody dla potrzeb zaplecza i budowy,

## uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót,

## zapewnienie dojazdu i dojścia pieszym do posesji,

## zawiadomienie właścicieli urządzeń podziemnych o rozpoczęciu robót i protokólarne ustalenie z właścicielami stanu technicznego tych urządzeń. W rejonie urządzeń podziemnych roboty wykonywać w uzgodnieniu z właścicielami urządzeń.

## sporządzenie planu BIOS,

## sporządzenie Planu Zapewnienia Jakości,

## wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim i Zamawiającemu, które powstały w wyniku wykonywanych prac przez Wykonawcę w czasie realizacji robót.

3. Warunki realizacji zamówienia

Roboty wykonać zgodnie z:

- obowiązującymi normami i przepisami,

- niniejszej Instrukcji,

4. Przepisy prawa

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa o ruchu drogowym, o drogach publicznych, prawa budowlanego, i inne związane w zakresie wykonywanych prac.

Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, oraz pokryje koszty ewentualnych ich uszkodzeń w trakcie wykonywanych robót.

II. Część drogowa

1.Roboty przygotowawcze

1.1. Projekt organizacji ruchu na czas realizacji robót

Wykonanie projektu organizacji robót na czas wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót i demontaż po zakończeniu robót. Przygotowanie objazdów/przejazdów w przypadku wystąpienia konieczności ich przygotowania.

1.2.Roboty pomiarowe

Wykonanie wytyczenia geodezyjnego robót w zakresie zapewniającym wykonanie zgodnie z projektem budowlanym pod względem sytuacyjnym i wysokościowym.

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.

Przed przystąpieniem do robót w oparciu o dokumentację projektową przebudowy drogi należy przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Oś trasy należy wytyczyć przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej. Rzędne punktów na osi wyznaczyć z dokładnością do 1 cm. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Punkty wierzchołkowe, punkty główne, pośrednie trasy muszą mieć oznaczenia określające jednoznacznie w sposób trwały charakterystykę i położenie tych punktów. OST D-01.01.01

2.Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmują zdjęcie murawy z poboczy oraz uformowanie poboczy z pospółki do wysokości wykonanej nawierzchni. Urobek z oczyszczenia poboczy wykonawca odwiezie na odpowiednie składowisko. Pobocza - nasypy należy uformować z pospółki – materiał wykonawcy .  Roboty ziemne dla robót drogowych należy wykonać zgodnie z oraz zgodnie z normą PN-S-02205/98 i Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi OST D-02.01.01 - wykopy, OST D-02.03.01 – nasypy.

Koszt jednostkowy pozycji w tabeli kosztowej obejmuje wszystkie czynności niezbędne do wykonania robót ziemnych zgodnie z w/w  OST.

3.Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe obejmują sfrezowanie nawierzchni asfaltowej o gr. 5 cm.

Materiały z rozbiórki  Materiały z rozbiórki  Wykonawca załaduje i wywiezie na bazę Powiatowego Zarządu Dróg ul. Marsa 12, Kozerki, Gm. Grodzisk Maz. Koszt jednostkowy obejmuje rozbiórkę elementów załadunek, wywóz gruzu.

4.Podbudowa

Zakres robót obejmuje wykonanie wyrównania podbudowy po sfrezowaniu istniejącej nawierzchni z wyprofilowaniem 4% spadku na łuku  wraz z oczyszczeniem i skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m², wykonanie podbudowy gr. warstwy 6 cm po zagęszczeniu  wraz z oczyszczeniem i skropieniem międzywarstwowym emulsja asfaltową w ilości 0,3 kg/m². Roboty należy wykonać zgodnie z OST nr D-04.08.01-wyrównanie podbudowy, oraz OST nr D-04.07.01-podbudowa z betonu asfaltowego wraz ze skropieniem międzywarstwowym zgodnie z OST nr D-04.03.01

4.1.Materiały

Wyrównanie nawierzchni należy wykonać z betonu asfaltowego grysowo-żwirowego o uziarnieniu 0-16 mm

Podbudowę należy wykonać z betonu asfaltowego grysowo-żwirowego o uziarnieniu 0-20 mm

5. Nawierzchnia.

Wykonanie robót obejmuje wykonanie warstwy ścieralnej gr. warstwy 5cm po zagęszczeniu dla ruchu KR-3-6 z oczyszczeniem i skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m².

Nawierzchnie wykonać zgodnie z  OST nr D-05.03.05.

5.1. Materiały

Warstwę ścieralną należy wykonać z betonu asfaltowego grysowego o uziarnieniu 0-12,8 mm dla ruchu KR-3-6 na bazie asfaltu modyfikowanego. Przed przystąpieniem do robót asfaltowych Wykonawca przedłoży Inwestorowi do akceptacji recepty .

6. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów i sprzętu itp. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, OST i wskazaniach zamawiającego w terminie przewidzianym umową.

7. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportowych, które nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i będą wykorzystywane w ilość zapewniającej wykonanie robót w terminie przewidzianym umową.

8.Odbiór końcowy.

Zakończenie robót należy zgłosić pisemnie. Odbiór końcowy może być dokonany po przedłożeniu zaakceptowanej przez inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentacji odbiorowej, która musi zawierać

## inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w formie papierowej i elektronicznej wektorowej w pliku DXF,

- badania składu mieszanek mineralno-asfaltowych i inne badania wg normy PN-S-96025/2000,

- atesty lub aprobaty techniczne wydane przez uprawnione instytucje na wbudowane materiały / kruszywo, emulsja itp./

- oświadczenie kierownika budowy, dziennik budowy,

9. Warunki płatności

Zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Koszty jednostkowe w tabeli kosztowej mają charakter ryczałtowy i obejmują dostawę materiałów, zawierają całkowity koszt wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym i niniejszą Instrukcją, wiedzą techniczną, obowiązującymi normami.