Załącznik  Nr 4 do SIWZ

TABELA KOSZTOWA

PRZEBUDOWA I REMONT DROGI NR 1507  GRODZISK MAZ. –IZDEBNO – BOŻA WOLA – BRAMKI LUDNE

w miejscowości Kraśnicza Wola i Izdebno Kościelne

| L.p. | Pozycja STWOR | Rodzaj robót | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  |  |
| 1. |  | Roboty przygotowawcze CPV - 451 |  |  |  |  |
|  |  | Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i zgodnie z nim oznakowanie robót |  |  | ryczałt |  |
|  | D-01.01.01 | Obsługa geodezyjna w niezbędnym zakresie. | km | 0,500 |  |  |
| 2. |  | Roboty ziemne CPV -451 |  |  |  |  |
|  | D-02.01.01 | Zdjęcie murawy z pobocza z wywozem na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | m³ | 150,00 |  |  |
|  | D-02.03.01 | Formowanie poboczy z pospółki (materiał Wykonawcy) do wysokości wykonanej nawierzchni z zagęszczeniem | m³ | 300,00 |  |  |
| 3. |  | Nawierzchnia -CPV 452 |  |  |  |  |
|  | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej średnio grubości 5 cm z wywozem kory na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | m² | 2750,00 |  |  |
|  | D-04.03.01 D-04.08.01 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką grysowo-żwirową z oczyszczeniem nawierzchni i skropieniem emulsją asfaltową | Mg | 136,875 |  |  |
|  | D-04.03.01 D-04.07.01 | Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej grubości 6 cm dla ruchu KR3 -6 ze skropieniem emulsją asfaltową | m² | 2750,00 |  |  |
|  | D-04.03.01 D-05.03.05 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego grysowego dla ruchu KR3-6 na warstwę ścieralną grubości 5 cm po zagęszczeniu ze skropieniem emulsją asfaltową | m² | 2750,00 |  |  |
|  |  | Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w wersji papierowej mapa i elektronicznej wektorowej w pliku DXF |  |  | ryczałt |  |
|  |  | Łączna wartość pozycji 1-3 |  |  |  |  |

Cena bez VAT słownie ..............................................................................................

......................................................

(imię i nazwisko)

/podpis i pieczęć osoby upełnomocnionej/

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA I REMONT DROGI NR 1507  GRODZISK MAZ. –IZDEBNO – BOŻA WOLA – BRAMKI LUDNE

| L.p. | Pozycja STWOR | Rodzaj robót | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. |  | Roboty przygotowawcze CPV - 451 |  |  |
|  | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy robotach drogowych 0,300+0,200 | km | 0,500 |
| 2. |  | Roboty ziemne CPV -451 |  |  |
|  | D-02.01.01 | Zdjęcie murawy z pobocza z wywozem na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | m³ | 150,00 |
|  | D-02.03.01 | Formowanie poboczy z pospółki (materiał Wykonawcy) do wysokości wykonanej nawierzchni z zagęszczeniem | m³ | 300,00 |
| 3. |  | Nawierzchnia -CPV 452 |  |  |
|  | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej średnio grub. 5 cm z wywozem kory na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy 300x5,5+200x5,5 | m² | 2750,00 |
|  | D-04.03.01 D-04.08.01 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką grysowo-żwirową z oczyszczeniem nawierzchni i skropieniem emulsją asfaltową (0,06+0,22)x0,5x2,75x100x2,5+0,06x0,5x2,75x100x2,5+400x0,05 | Mg | 136,875 |
|  | D-04.03.01 D-04.07.01 | Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej grubości 6 cm dla ruchu KR3 – KR6 ze skropieniem emulsją asfaltową 300x5,5+200x5,5 | m² | 2750,00 |
|  | D-04.03.01 D-05.03.13 | Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dla ruchu KR3-KR6 na warstwę ścieralną grubości 5 cm po zagęszczeniu ze skropieniem emulsją asfaltową 300x5,5+200x5,5 | m² | 2750,00 |